|  | Anexa nr. 1 la OMTI nr………….din………… |
| --- | --- |
| Anexa nr. 1 La OMTIC nr………….din………… Anexa nr. 1 La OMTIC nr………….din………… Anexa nr. 1 La OMTIC nr………….din………… | Naţiunile Unite | ECE/ADN/54 |
|  | Consiliul economic şi social | Distr. generală 3 iunie 2020 Română Original : engleză şi franceză |

Comisia economică pentru Europa

Comitetul de administrare a Acordului european 
privind transportul internaţional de mărfuri
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)

Acordul european privind transportul internaţional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)

Proiect de amendamente la Regulamentul anexat la ADN *

La cea de-a douăzeci şi patra sesiune (31 ianuarie 2020), Comitetul de administrare a ADN a solicitat secretariatului să prezinte o listă recapitulativă a tuturor amendamentelor pe care el le-a adoptat pentru a intra în vigoare la 1 ianuarie 2021 cu scopul ca ele să poată face obiectul unei propuneri oficiale conform procedurii de la articolului 20 din ADN. Notificarea va trebui să fie difuzată cel târziu la 1 iulie 2020, menţionând data prevăzută de intrare în vigoare 1 ianuarie 2021 (a se vedea ECE/ADN/53, paragraful 22).

Acest document conţine lista cerută de amendamente adoptate de Comitetul de administrare la cea de-a douăzeci şi patra sesiune pe baza celor propuse de Comitetul de securitate la cea de-a treizeci și șasea sesiune (a se vedea ECE/ADN/53, paragraful 21 și ECE/TRANS/WP.15/AC.2/74, Anexa I sub acoperirea documentului ECE/TRANS/WP.15/AC.2/74/Add.1). Amendamentele au fost propuse de Comitetul de securitate la sesiunile sale treizeci şi trei, treizeci şi patru, treizeci și cinci (a se vedea ECE/TRANS/WP.15/AC.2/68, Anexa I, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70, Anexa I, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72, Anexa I şi ECE/TRANS/WP.15/AC.2/74, Anexa I).

Capitolul 1.1

1.1.3.6.1	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 1.1.3.6.1	În cazul transportului de mărfuri periculoase în colete, dispoziţiile din ADN altele decât cele de la paragraful 1.1.3.6.2 nu sunt aplicabile în cazul în care masa brută a tuturor mărfurilor periculoase transportate nu depăşeşte 3 000 kg şi, pentru diferite clase, nu depăşeşte cantitatea indicată în tabelul de mai jos :

| Clasa | Substanţe sau obiecte în colete | Cantităţi exceptate în kg |
| --- | --- | --- |
| Toate | Transport în cisterne din orice clasă |  |  | 0 |
| 1 | Substanţe şi obiecte din Clasa 1 |  |  | 0 |
| 2 | Substanţe şi obiecte din Clasa 2, grupele T, TF, TC, TO, TFC sau TOC în conformitate cu paragraful 2.2.2.1.3 şi Aerosoli din grupele C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC şi TOC în conformitate cu paragraful 2.2.2.1.6 |  |  | 0 |
|  | Substanţe şi obiecte din Clasa 2 din grupa F în conformitate cu paragraful 2.2.2.1.3 sau Aerosoli din grupa F în conformitate cu paragraful 2.2.2.1.6 |  | 300 |  |
|  | Orice altă substanţă din Clasa 2 | 3 000 |  |  |
| 3 | Substanţe şi obiecte din Clasa 3, grupa de ambalare I |  | 300 |  |
|  | Orice altă substanţă din Clasa 3 | 3 000 |  |  |
| 4.1 | Substanţe şi obiecte din Clasa 4.1 pentru care o etichetă de pericol de modelul nr. 1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 |  |  | 0 |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 4.1, grupa de ambalare I |  | 300 |  |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 4.1 | 3 000 |  |  |
| 4.2 | Substanţe şi obiecte din Clasa 4.2, grupa de ambalare I |  | 300 |  |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 4.2 | 3 000 |  |  |
| 4.3 | Substanţe şi obiecte din Clasa 4.3, grupa de ambalare I |  | 300 |  |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 4.3 | 3 000 |  |  |
| 5.1 | Substanţe şi obiecte din Clasa 5.1, grupa de ambalare I |  | 300 |  |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 5.1 | 3 000 |  |  |
| 5.2 | Substanţe şi obiecte din Clasa 5.2 pentru care o etichetă de pericol de modelul nr. 1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 |  |  | 0 |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 5.2 | 3 000 |  |  |
| 6.1 | Substanţe şi obiecte din Clasa 6.1, grupa de ambalare I |  |  | 0 |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 6.1 | 3 000 |  |  |
| 6.2 | Substanţe şi obiecte din Clasa 6.2, categoria A |  |  | 0 |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 6.2 | 3 000 |  |  |
| 7 | Substanţe şi obiecte din Clasa 7 pentru numerele ONU 2908, 2909, 2910 şi 2911 | 3 000 |  |  |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 7 |  |  | 0 |
| 8 | Substanţe şi obiecte din Clasa 8, grupa de ambalare I |  | 300 |  |
|  | Orice altă substanţă şi orice alt obiect din Clasa 8 | 3 000 |  |  |
| 9 | Toate substanţele şi toate obiectele din Clasa 9 | 3 000 |  |  |

”.

1.1.3.6.2	Se procedează la modificările următoare :

Se creează un alineat b), după cum urmează :

„ b)	Prescripţiile secţiunilor 1.10.1, 1.10.2 şi 1.10.3 se aplică la coletele care poartă nr. ONU 2910 şi 2911 din Clasa 7 dacă şi nivelul de activitate (per colet) depăşeşte valoarea A2. ”.

Se renumerotează alineatele următoare în consecinţă.

La alineatul g) (vechiul f)), se înlocuieşte „ sub d) şi e) ” prin „ sub e) şi f) ”.

1.1.3.6	Se adaugă „ 1.1.3.6.3 şi 1.1.3.6.4	(Rezervate) ”.

1.1.3.6	Se introduce noul paragraf 1.1.3.6.5 următor :

„ 1.1.3.6.5	În scopurile prezentei subsecțiuni, mărfurile periculoase care sunt exceptate în conformitate cu 1.1.3.1 a), b) şi d) la f), 1.1.3.2 la 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 şi 1.1.3.10 nu trebuie să fie luate în considerare. ”.

Capitolul 1.2

1.2.1	Se modifică definiţia ADR pentru a se citi după cum urmează :

„ ADR: Acordul privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase; ”.

1.2.1	Se modifică definiţia Tipuri de cisterne de marfă după cum urmează :

Se introduce un nou sub-paragraf d) formulat după cum urmează :

„ d)	Cisternă cu membrană: O cisternă de marfă constituită dintr-un strat subțire (membrană) etanşă la lichide şi la gaze şi o izolaţie suportată de corpul interior adiacent şi structura de fund interioară a unei nave cu dublu corp. ”.

La sfârşitul sub-paragrafului c), se înlocuieşte „ .” prin „ ;”.

1.2.1	La definiţia Clasificarea în zone, se modifică al cincilea alineat de la paragraful „ Zone 1 : ea cuprinde : ” pentru a se citi după cum urmează :

„ Fiecare deschidere în zona 0, cu excepţia supapelor de degajare la mare viteză/supapelor de securitate de la cisterna de marfă sub presiune, trebuie să fie înconjurată de un inel cilindric a cărui rază interioară este cea a deschiderii, raza exterioară est egală cu cea a deschiderii plus 2,50 m şi înălţimea este egală cu 2,50 m deasupra punţii şi 1,50 m deasupra tubulaturilor.

Pentru deschiderile cu un diametru mai mic decât 0,026 m (1"), distanţa în raport cu peretele exterior al coferdamului poate fi redusă la 0,50 m, cu condiţia ca aceste deschideri să nu fie deschise spre aer liber în acest perimetru; ”.

1.2.1	Se elimină definiţia Racord pentru dispozitivul prizei de eşantionări.

1.2.1	La definiţia Dispozitivul prizei de eşantionare de tip închis, se elimină ultima frază.

1.2.1	Se modifică definiţia Grupă de explozie pentru a se citi după cum urmează :

„ Grupă/sub-grupă de explozie : Clasarea gazelor şi a vaporilor inflamabili urmare a interstiţiului lor experimental maximal de securitate (lăţimea interstiţiului  de securitate determinată în condiţii specificate) şi inflamarea lor curentă minimală, precum și echipamente electrice destinate utilizării în atmosfere explozive (a se vedea EN CEI 60079-0:2012), instalaţii, echipamente şi sisteme de protecţie autonome. Pentru sistemele de protecţie autonome, grupa de explozie II B este subdivizată în sub-grupe; ”.

1.2.1	În definiţia SGH, se înlocuieşte „ a şaptea ” prin „ a opta ” şi se înlocuieşte „ ST/SG/AC.10/30/Rev.7 ” prin „ ST/SG/AC.10/30/Rev.8 ”.

1.2.1	În definiţia Manual de încercări şi de criterii, se înlocuieşte „ a şasea ” prin „ a şaptea ” şi „ ST/SG/AC.10/11/Rev.6 şi Amend.1 ” prin „ ST/SG/AC.10/11/Rev.7 ”. Se elimină „ Recomandări privind transportul de mărfuri periculoase, ”.

1.2.1	În definiţia Dispozitivul prizei de eşantionări de tip parţial închis, se elimină ultima frază.

1.2.1	Se elimină definiţia Intensitatea radiației.

1.2.1	Se modifică definiţia Temperatura de descompunere auto-accelerată pentru a se citi după cum urmează :

„ Temperatura de descompunere auto-accelerată (TDAA): temperatura cea mai joasă la care o descompunere auto-accelerată poate să se producă într-o substanţă în ambalajul, GRV sau cisterna care servesc la transport. Ea se obţine în aplicarea procedurilor de încercare indicate la secţiunea 28 de la a doua  parte a Manualului de încercări şi de criterii; ”.

1.2.1	La definiţia „ Temperatura de polimerizare auto-accelerată (TPAA) ”, prima frază, se înlocuieşte „ o substanţă poate începe să polimerizeze ” prin „ o polimerizare auto-accelerată poate să se producă pentru o substanţă ”.

1.2.1	Amendamentul definiţiei Slopuri nu se aplică la textul în limba română.

1.2.1	Se modifică definiţia Exploatant al unui container-cisternă sau a unei cisterne mobile pentru a se citi :

„ Exploatant al unui container-cisternă sau a unei cisterne mobile: orice întreprindere în numele căreia containerul-cisternă sau cisterna mobilă sunt exploatate; ”.

1.2.1	Se modifică definiţia „ Indice de transport ” pentru a se citi :

„ Indice de transport (TI**) al unui colet, al unui supra-ambalaj sau al unui container, sau unei substanţe LSA-I, SCO-I sau  SCO-III neambalată: pentru transportul substanţelor radioactive, un număr care serveşte pentru a limita expunerea la radiații;  ”

1.2.1	În definiţia Tipuri de nave :

Se modifică rubrica „ Tip G ” pentru a se citi după cum urmează :

„ Tip G : o navă cisternă destinată transportului de gaz sub presiune sau în stare refrigerată; ”

La secţiunea „ Scheme ”, se adaugă schema următoare pentru Tipul G :

„

Tip G	Concepţia de cisternă de marfă 2

Tip de cisternă de marfă 4 ”.

1.2.1	În definiţia Regulamentul tip de ONU, se înlocuieşte „ a douăzecea ” prin „ a douăzeci şi una” şi se înlocuieşte „ (ST/SG/AC.10/1/Rev.20) ” prin „ (ST/SG/AC.10/1/Rev.21) ”.

1.2.1	În definiţia Conductă de retur gaz (la ţărm), se elimină ultima frază.

1.2.1	Se introduc noile definiţii următoare, după ordinea alfabetică:

„ Debitul dozei, echivalentul dozei ambiante sau echivalentul dozei direcționale, după caz, per unitatea de timp, măsurate la punctul de interes; ”.

„ Regulamentul transportului de substanţe radioactive al AIEA, una din ediţiile acestui Regulament, după cum urmează :

a)	Pentru ediţiile din 1985 şi din 1985 (aşa cum a fost modificat  în 1990) : Nr. 6 al Colecţiei de Securitate a AIEA ;

b)	Pentru ediţia din 1996 :  Nr. ST-1 al Colecţiei de Norme de Siguranţă a AIEA ;

c)	Pentru ediţia din 1996 (revizuită) : Nr. TS-R-1 (ST-1, revizuită) al Colecţiei de Norme de Siguranţă a AIEA ;

d)	Pentru ediţiile din 1996 (aşa cum a fost modificată în 2003), 2005 şi 2009 : Nr. TS-R-1 (ST-1, revizuită) al Colecţiei de Norme de Siguranţă a AIEA ;

e)	Pentru ediţia din 2012 : Nr. SSR-6 al Colecţiei de Norme de Siguranţă a AIEA ;

f)	Pentru ediţia din 2018 : Nr. SSR–6 (Rev.1) al Colecţiei de Norme de Siguranţă a AIEA. ”.

„ Nămoluri de hidrocarburi: hidrocarburi reziduale rezultate din exploatarea normală a navelor maritime, de exemplu reziduuri eliberate din prelucrarea combustibilului sau uleiurilor lubrifiante pentru mașinile principale sau auxiliare, uleiurile uzate obţinute prin separarea provenind de la instalaţiile de filtrare de hidrocarburi, reziduuri uleioase colectate în tăvi şi reziduuri uleioase hidraulice şi lubrifiante;

NOTA : În ADN, definiţia MARPOL include de asemenea reziduuri rezultate  din tratarea apei de santină la bordul navelor maritime. ”.

Capitolul 1.4

1.4.3.3 e)	Se elimină „ maximal ” şi „ maximale ”.

Capitolul 1.6

1.6.1.1		Se înlocuieşte „ 2019 ” prin „ 2021 ” şi „ 2018 ” prin „ 2020 ”.

1.6.1.30	Se elimină şi se adaugă „ (Eliminat) ”.

1.6.1.47	Se elimină şi se adaugă „ (Eliminat) ”.

1.6.7.2.1.1	Se elimină dispoziţia tranzitorie următoare :

| 1.16.1.4 şi 1.16.2.5 | Anexa la certificatul de aprobare şi la certificatul de aprobare provizoriu | Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2014 |
| --- | --- | --- |

1.6.7.2.1.3	Se elimină, şi se înlocuieşte prin „ 1.6.7.2.1.3	(Eliminat) ”.

1.6.7.2.2.2	Se elimină dispoziţiile tranzitorii următoare :

| 1.16.1.4 şi 1.16.2.5 | Anexa la certificatul de aprobare şi la certificatul de aprobare provizoriu | Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2014 |
| --- | --- | --- |
| 7.2.2.6 | Instalarea detectorului de gaz agreat | N.R.T. Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2010 |

1.6.7.2.2.2	Se modifică dispoziţiile tranzitorii 7.2.2.19.3 şi 7.2.2.19.4 pentru a se citi după cum urmează :

| 7.2.2.19.3 | Navele utilizate pentru propulsie Adaptarea la noile prescripţii Prescripţiile de la 9.3.3.12.4, 9.3.3.51 şi 9.3.3.52.1 la 9.3.3.52.8 | N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2019 Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2034 Până la acest termen, prescripţiile următoare sunt aplicabile la bordul navelor în serviciu: Navele utilizate pentru propulsia unui convoi împins sau unei formaţiuni în cuplu trebuie să satisfacă prescripţiile secţiunilor, sub-secţiunile şi paragrafelor de mai jos : 1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.2.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 9.3.3.0.1, 9.3.3.0.3.1, 9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4, 9.3.3.12.4 a) cu excepţia timoneriei, 9.3.3.12.4 b) cu excepţia timpilor de răspuns t90, 9.3.3.12.4 c), 9.3.3.12.6, 9.3.3.16, 9.3.3.17.1 la 9.3.3.17.4, 9.3.3.31.1 la 9.3.3.31.5, 9.3.3.32.2, 9.3.3.34.1, 9.3.3.34.2, 9.3.3.40.1 (totuși, o singură pompă de incendiu sau de balastare este suficientă), 9.3.3.40.2, 9.3.3.41, 9.3.3.50.1 c), 9.3.3.50.2, 9.3.3.51, 9.3.3.52.6, 9.3.3.52.7, 9.3.3.52.8, 9.3.3.56.5, 9.3.3.71 şi 9.3.3.74, atunci când cel puțin o navă din acest convoi sau din această formaţiune în cuplu transportă mărfuri periculoase. Prescripţia de la 9.3.3.10.4 poate fi înlocuită prin instalarea de pereți de protecţie verticali cu o înălţime minimală de 0,50 m. Navele utilizate numai pentru propulsia navelor cisternă de tip N deschis nu trebuie să satisfacă prescripţiile paragrafelor 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4 şi 9.3.3.12.6. Aceste derogări trebuie să fie înscrise în certificatul de aprobare sau certificatul de aprobare provizoriu după cum urmează : „ Derogări admise ” : „ Derogări la 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4 şi 9.3.3.12.6 ; nava poate deplasa numai nave-cisternă de tip N deschis ”. |
| --- | --- | --- |
| 7.2.2.19.4 | Navele din formaţiuni pentru care este cerută protecţia contra exploziilor | N. R. T. începând de la 1 ianuarie 2019 Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2034 |

1.6.7.2.2.2	Se elimină dispoziţia tranzitorie cu privire la 7.2.3.20.1 : Instalarea indicatoarelor de nivel pentru cisternele şi compartimentele de balastare.

1.6.7.2.2.2	Se elimină dispoziţia tranzitorie cu privire la 8.1.6.2 : Tubulaturi flexibile.

1.6.7.2.2.2	Se elimină dispoziţia tranzitorie pentru 9.3.1.8.4, 9.3.2.8.4 şi 9.3.3.8.4.

1.6.7.2.2.2	Se elimină dispoziţia tranzitorie cu privire la 9.3.1.21.5 b), la 9.3.2.21.5 b) şi la 9.3.3.21.5 d) : Instalarea opririi pompei de la ţărm.

1.6.7.2.2.2	Se elimină dispoziţia tranzitorie cu privire la 9.3.1.41.2, la 9.3.2.41.2, şi la 9.3.3.41.2, în legătură cu 7.2.3.41 : Aparate de încălzire, de gătit şi de refrigerare.

1.6.7.2.2.2	Se modifică a treia coloană a dispoziţiilor tranzitorii următoare şi se citeşte după cum urmează :

| Paragrafe | Obiect | Termen şi observaţii |
| --- | --- | --- |
| 9.3.2.20.4 9.3.3.20.4 | Grupa/sub-grupa de explozie | N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2019 Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2020 |
| 9.3.2.21.1 g) 9.3.3.21.1 g) | Grupa/sub-grupa de explozie | N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2019 Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2020 |
| 9.3.2.22.4 e) 9.3.3.22.4 d) | Grupa/sub-grupa de explozie | N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2019 Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2020 |
| 9.3.2.26.2 9.3.3.26.2 b) | Grupa/sub-grupa de explozie | N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2019 Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2020 |

1.6.7.2.2.2	Se elimină dispoziţia tranzitorie cu privire la 9.3.2.21.5 c) : Dispozitiv de închidere rapidă a alimentării.

1.6.7.2.2.2	Se adaugă noua dispoziţie tranzitorie următoare :

„

| 1.2.1 | Supapă de depresiune | N.R.T. începând de la 1 ianuarie 2019 |
| --- | --- | --- |
|  | Rezistenţă la deflagraţie | Reînnoirea certificatului de aprobare după 31 decembrie 2034 |
|  | Încercare conform normei ISO 16852:2016 | Rezistenţă la deflagraţie trebuie să fie încercată conform normei EN 12874:2001, inclusiv confirmarea care trebuie furnizată de producător în conformitate cu Directiva 94/9/CE sau echivalent, la bordul navelor construite sau transformate începând cu 1 ianuarie 2001 sau dacă supapa de depresiune a fost înlocuită începând cu 1 ianuarie 2001. |
|  | Dovada : „ conform cerinţelor aplicabile „ | În alte cazuri, ele trebuie să fie de un tip agreat de către autoritatea competentă pentru utilizarea prevăzută. |

„.

1.6.7.2.2.3.1	Se elimină şi se introduce „ 1.6.7.2.2.3.1		(Eliminat) ”.

1.6.7.5		Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 1.6.7.5	Dispoziţii tranzitorii cu privire la modificarea navelor-cisternă

1.6.7.5.1	Pentru navele a căror modificare a zonei de marfă cu scopul obţinerii unei nave cu dublu corp de tip N a fost finalizată înainte de 31 decembrie 2018, condiţiile următoare se aplică:

a)	Zona de marfă modificată sau nouă trebuie să fie conformă dispoziţiilor prezentului Regulament. Dispoziţiile tranzitorii de la paragraful 1.6.7.2.2 nu trebuie aplicate pentru zona de marfă;

b)	Părţile navei situate în afara zonei de marfă trebuie să fie conforme dispoziţiilor prezentului Regulament. Totuşi, dispoziţiile tranzitorii următoare cu titlul paragrafului 1.6.7.2.2, aplicabile până la 31 decembrie 2018, pot fi aplicate: 1.2.1, 9.3.3.0.3 d), 9.3.3.51.3 şi 9.3.3.52.4, ultima frază;

c)	Dacă mărfurile care necesită o protecţie contra exploziilor sunt enumerate în lista de substanţe a navei conform paragrafului 1.16.1.2.5, încăperile de locuit şi timoneriile trebuie să fie echipate cu un sistem de alarmă de incendiu conform cu 9.3.3.40.2.3;

d)	Aplicarea prezentei sub-secţiuni trebuie să fie înregistrată în certificatul de aprobare sub numărul 13 (observaţii suplimentare).

1.6.7.5.2	Navele modificate pot continua să fie exploatate după 31 decembrie 2018. Termenele stipulate în dispoziţiile tranzitorii aplicate cu titlul  paragrafului 1.6.7.2.2 relativ la paragrafele 1.2.1, 9.3.3.0.3 d), 9.3.3.51.3 şi 9.3.3.52.4, ultima frază, în versiunea aplicabilă până la 31 decembrie 2018, trebuie să fie respectate. ”.

1.6.9.1		Se elimină şi se adaugă „ 1.6.9.1 (Eliminat) ”.

Capitolul 1.7

1.7.1, Nota 1	În prima frază, se înlocuieşte „ În caz de accident sau incident ” prin „ În caz de urgenţă nucleară sau radiologică ” şi „ planurile de intervenţie, aşa cum au stabilit organismele naţionale sau internaţionale competente trebuie să fie observate” prin „ dispoziţiile prevăzute de către organismele naţionale sau internaţionale competente trebuie să fie observate ”.

Se modifică a doua frază pentru a se citi după cum urmează : „ Acesta include dispoziţii de pregătire şi de intervenţie conforme prescripţiilor naţionale şi/sau internaţionale şi stabilite de manieră coerentă şi coordonată cu dispoziţiile naţionale şi/sau internaţionale pentru situaţii de urgenţă. ”.

1.7.1, Nota 2	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 2 :	Dispozitivul de pregătire şi de intervenţie este de tip progresiv şi ţine cont de pericolele enumerate şi de consecinţele lor potenţiale, în special de posibilitatea formării de alte substanţe periculoase care ar putea rezulta la reacţia între conținutul unei expediţii și mediul înconjurător în cazul urgenţei nucleare sau radiologice. Se vor găsi orientări pentru instalarea unor astfel de dispozitive în lucrările următoare : Pregătirea şi intervenţia în cazul situaţiei de urgenţă nucleară sau radiologică, colecţia Norme de siguranţă ale AIEA, Nr. GSR, partea 7, AIEA, Viena (2015) ; Criterii de utilizat pentru pregătirea şi conducerea intervenţiilor în cazul urgenţei nucleare sau radiologice, colecţia Norme de siguranţă ale AIEA, Nr. GSG-2, IAEA, Viena (2011) ; Aranjamente pentru Pregătirile pentru o Urgenţă Nucleară sau Radiologică, IAEA Standarde de Siguranţă Seriile Nr. GS-G-2.1, IAEA, Viena (2007), şi Aranjamente pentru Terminarea Urgenţei Nucleare sau Radiologice, IAEA Standarde de Siguranţă Seriile Nr. GSG-11, IAEA, Viena (2018). ”.

1.7.1.1	Modificarea de la prima frază nu se aplică la textul în limba română.              Se modifică a doua şi a treia frază pentru a se citi după cum urmează : „ Aceste norme sunt bazate pe ediţia din 2018 a Regulamentului pentru transportul substanţelor radioactive al AIEA. Notele de informare figurează în documentul Material consultativ pentru Reglementările AIEA pentru transportul în siguranță a materialelor radioactive (Ediţia 2018), colecţia Norme de siguranţă ale AIEA, nr. SSG-26 (Rev.1), AIEA, Viena (2019). ”.

1.7.1.2	Prima modificare de la prima frază nu se aplică la textul în română.              La prima frază, se înlocuieşte „ împotriva efectelor radiațiilor în timpul transportului ” prin „ împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ionizate în timpul transportului ”.

La alineatul b), se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul  dozei ”.

În ultima frază, se înlocuieşte „ în cele din urmă” prin „ al treilea”, şi se adaugă noua frază următoare la sfârşitul paragrafului : „ În cele din urmă, o protecţie suplimentară este asigurată prin luarea de dispoziţii pentru planificarea şi pregătirea intervenţiilor de urgenţă pentru protecţia persoanelor, bunurilor şi mediului. ”.

1.7.1.5.1 a)	După „ 5.2.1.10, ” se adaugă „ 5.4.1.2.5.1 f) i) şi ii), 5.4.1.2.5.1 i), ” şi după „ 7.1.4.14.7.3.1 ” se adaugă „ , 7.1.4.14.7.4.3 ”.

1.7.1.5.2	Se elimină a doua frază.

1.7.2.4	La ultima frază se înlocuieşte „ o supraveghere individuală sau o supraveghere a locurilor de muncă” prin „ o supraveghere a locurilor de muncă sau o supraveghere individuală ”.

1.7.4.2	La a doua frază, se înlocuieşte „ de alte mijloace” prin „ de alte mijloace decât alte dispoziţii din ADN ”. A doua modificare este fără obiect în română. La a treia frază, după „ prescripţiile aplicabile ”, se adaugă „ ale ADN”.

1.7.6.1	Se fac modificările următoare :

La fraza introductivă, se înlocuieşte „ la intensitatea radiației ” prin „ la debitul dozei ”.

La începutul alineatului a), se înlocuieşte „ expeditorul, destinatarul, transportatorul ” prin „ expeditorul, transportatorul, destinatarul ”.

La începutul alineatului b), se înlocuieşte „ transportatorul, expeditorul sau destinatarul ” prin „ expeditorul, transportatorul sau destinatarul ”. La punctul iii) al alineatului b), se înlocuieşte „circumstanţe similare ” prin „ cauze şi circumstanţe similare”. Amendamentul la alineatul b) iv) este fără obiect în română.

Capitolul 1.8

1.8.1.2		Se adaugă un nou paragraf, 1.8.1.2.4, astfel conceput:

„ 1.8.1.2.4	Listele de control utilizate de către autorităţile Părţilor contractante trebuie să fie scrise cel puţin în limba statului emitent precum și, dacă această limbă nu este germana, engleza sau franceza, în germană, engleză sau franceză . ”.

_____________________

Lista de control nu face parte din documentele care trebuie să fie păstrate la bord, în virtutea paragrafului 8.1.2.1.

1.8.3.17	Se renumerotează notele de subsol ale paginii existente 1 şi 2 ca fiind 2 şi 3 respectiv.

1.8.5.1	După „ transportatorul ” se adaugă „ , descărcătorul ”.

1.8.5.3	La alineatul b) sub „ La un eveniment care implică substanţe radioactive, criteriile pierderii de produs sunt următoarele : ”, se înlocuieşte ” Tabelul II al Colecţiei Securitate nr. 115 a AIEA - ‶Norme fundamentale internaţionale de protecţie contra radiaţiilor ionizate şi de securitate a surselor de radiaţii″ ” prin „ "Radioprotecţie şi securitate a surselor de radiaţii : norme fundamentale internaţionale de securitate", colecţia Norme de siguranţă ale AIEA, nr. GSR Partea 3, AIEA, Viena (2014) ”.

Capitolul 1.10

Tabelul 1.10.3.1.2

Se fac modificările următoare :

Pentru Clasa 1, Diviziunea 1.4, în coloana „ Substanţe sau obiecte ”, se înlocuieşte „ şi 0500 ” prin „ , 0500, 0512 şi 0513 ”.

Se adaugă noua linie următoare după „ Clasa 1, Diviziunea 1.5 ” :

| Clasa | Diviziunea | Substanţa sau obiectul | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cisternă (l) c | Vrac (kg) d | Colete (kg) |
| 1 | 1.6 | Obiecte explozibile | a | a | 0 |

1.10.4	Se modifică începutul de la prima frază, după cum urmează : „ Cu excepţia substanţelor radioactive care poartă nr. ONU 2910 şi 2911, dacă nivelul de activitate (per colet) depăşeşte valoarea A2, prescripţiile de la 1.10.1, 1.10.2 şi 1.10.3 nu se aplică … ”. Continuarea rămâne neschimbată.

1.10.5	Se înlocuieşte „ Protecţia fizică a substanţelor şi instalaţiilor nucleare ” prin „ Recomandări de securitate nucleară pentru protecţia fizică a substanţelor nucleare şi instalaţiilor nucleare ”. La Nota de subsol a paginii 2, se înlocuieşte „ IAEACIRC/225/Rev.4 (rectificată), AIEA, Viena (1999) ” prin „ INFCIRC/225/Rev.5, AIEA, Viena (2011) ”.

Capitolul 1.16

1.16.1.3.2	La ultima frază, se înlocuieşte „ rubrica 12 ” prin „ rubrica 13 ”.

Capitolul 2.1

2.1.3.4	Se adaugă noul paragraf următor :

„ 2.1.3.4.3	Obiectele utilizate, de exemplu transformatoarele şi condensatoarele, conţinând o soluţie sau un amestec vizate la 2.1.3.4.2, trebuie întotdeauna să fie clasificate sub aceeaşi rubrică din Clasa 9, cu condiţia :

a)	ca ele să nu conţină în plus compuşi periculoşi alţii decât dibenzodioxine şi dibenzofurani polihalogenaţi din Clasa 6.1 sau compuşi din grupa de ambalare III din Clasa 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 sau 8 ;

b)	ca ele să nu prezinte caracteristici de pericol indicate la alineatele a) la g) şi i) de la 2.1.3.5.3. ”.

2.1.3.8	La a doua frază, după „ Alte substanţe care nu satisfac criteriile de la nici o altă clasă ” se adaugă „ sau de la nici o altă substanţă din Clasa 9 ”.

2.1.5	Se modifică Nota pentru a se citi după cum urmează :

„ NOTĂ : Pentru obiectele care nu au o denumire oficială de transport și care conțin numai mărfuri periculoase în cantităţi care nu depăşesc cele fixate în coloana (7a) a tabelului A de la Capitolul 3.2, Nr. ONU 3363 şi dispoziţiile speciale 301 şi 672 de la Capitolul 3.3 pot fi aplicate. ”.

2.1.5.4	La sfârşit, se adaugă noua frază următoare : „ Totuşi, ea se aplică la obiectele conţinând substanţe explozibile care sunt excluse din Clasa 1, conform cu 2.2.1.1.8.2. ”.

Capitolul 2.2

2.2.1.1.7.2	La prima frază, se înlocuieşte „ şi 0336 ” prin „ sau 0336, şi atribuirea la Nr. ONU 0431 de obiecte destinate la efecte scenice, ce răspund la un tip descris în tabelul de clasificare a artificiilor de divertisment de la 2.2.1.1.7.5 şi la caracteristicile care permit o clasificare în 1.4G urmând acest tabel, ”.

2.2.1.1.8.2 b)	La Notă, se elimină „, astfel cum e descris în norma ISO 12097-3 ” şi se adaugă noua a doua frază următoare : „ O astfel de metodă este descrisă în norma ISO 14451-2 în aplicarea unei viteze de încălzire de 80 K/min. ”.

2.2.1.4	Pentru „ OBIECTE EXPLOZIVE EXTREM DE PUŢIN SENSIBILE (OBIECTE EEPS) ”, se înlocuieşte „ Obiecte neconţinând decât substanţe extrem de puţin sensibile ” prin „ Obiecte conţinând în principal substanţe extrem de puţin sensibile ”.

2.2.1.4		După definiţia de „ DETONATOARE de mină (de explozie) ELECTRICE ”, se adaugă noua definiţie următoare :

„ DETONATOARE de mină (de explozie) ELECTRONICE programabile : Nr. ONU 0511, 0512 şi 0513

Detonatoare dotate cu dispozitive de siguranţă şi de securitate ameliorate, utilizând componente electronice pentru transmiterea unui semnal de aprindere cu comenzi validate și comunicaţii securizate. Detonatoarele de acest tip nu pot fi iniţiate prin alte mijloace. ”.

2.2.2.1.5	Pentru „ Gaze inflamabile ” şi pentru „ Gaze comburante ”, se înlocuieşte „ ISO 10156:2010 ” prin „ ISO 10156:2017 ”.

2.2.2.3	În tabel, pentru „ Gaze lichefiate ”, pentru codul de clasificare 2F, se modifică numele şi descrierea Nr. ONU 1010 pentru a se citi după cum urmează :

„ BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENE ŞI HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZAT, conţinând mai mult de 40 % butadiene ”.

Se elimină Nota.

2.2.2.3 	În tabelul pentru „ Alte obiecte conţinând gaz sub presiune ”, pentru codul de clasificare 6F, se adaugă noua rubrică următoare după cea pentru Nr. ONU 3150 :

„ 3358 MAŞINI FRIGORIFICE conţinând un gaz lichefiat inflamabil şi netoxic ”.

2.2.41.1.4	Se înlocuieşte „ sub-secţiunea 33.2.1 a treia parte ” prin „ sub-secţiunea 33.2 a treia parte ” (de două ori).

2.2.41.1.5	Se înlocuieşte „ sub-secţiunea 33.2.1 a treia parte ” prin „ sub-secţiunea 33.2 a treia parte ”.

2.2.41.1.6	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.2.1 a treia parte ” prin „ sub-secţiunea 33.2 a treia parte ”.

2.2.41.1.8	Se înlocuieşte „ sub-secţiunea 33.2.1 a treia parte ” prin „ sub-secţiunea 33.2 a treia parte ”.

2.2.41.1.10	Amendamentul este fără obiect în română.

2.2.41.2.3	La sfârşit, se elimină : „ Azotura de bariu umidificată cu mai puţin de 50 % (masă) de apă. ”.

2.2.42.1.4	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.3 ” prin „ sub-secţiunea 33.4 ” (de două ori ”.

2.2.42.1.5	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.3 ” prin „ sub-secţiunea 33.4 ”.

2.2.42.1.7	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.3 ” prin „ sub-secţiunea 33.4 ”.

2.2.42.1.8	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.3 ” prin „ sub-secţiunea 33.4 ”.

2.2.43.1.4	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.4 ” prin „ sub-secţiunea 33.5 ”.

2.2.43.1.5	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.4 ” prin „ sub-secţiunea 33.5 ”.

2.2.43.1.7	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.4 ” prin „ sub-secţiunea 33.5 ”.

2.2.43.1.8	Se înlocuieşte „ secţiunea 33.4 ” prin „ sub-secţiunea 33.5 ”.

2.2.52.4	În tabelul, pentru „ PEROXIDICARBONAT BIS (tert-BUTIL-4 CICLOHEXIL) ”, de concentraţie „ ≤ 42 (pastă) ”, în coloana „ Metoda de ambalare ”, se înlocuieşte „ OP7 ” prin „ OP8 ” şi în coloana „ Nr. ONU (rubrica generică) ”, se înlocuieşte „ 3116 ” prin „ 3118 ”.

2.2.61.1.14	Nota de subsol a paginii 3,

Se înlocuieşte „ Jurnalul oficial ” prin „ Jurnalul oficial al Uniunii Europene ”.

2.2.62.1.1	În a treia frază, se elimină „ richeți, ”.

2.2.62.1.3	Se modifică definiţia de „ Deşeuri medicale sau deşeuri de spital ” pentru a se citi după cum urmează :

„ Deşeuri medicale sau deşeuri de spital: deşeuri provenind de la tratamente medicale administrate ființelor umane sau de la tratamente veterinare administrate animalelor sau de la cercetarea biologică. ”.

2.2.62.1.4	Se înlocuieşte „ sau 3373 ” prin „ , 3373 sau 3549 ”.

2.2.62.1.4.1	La Nota 3, se elimină „, micoplasme, richeți ”.

2.2.62.1.5.9 a)

La textul între paranteze, se înlocuieşte „ Nr. ONU 3291 ” prin „ Nr. ONU 3291 şi 3549 ”.

2.2.62.1.11.4 	Se elimină şi se adaugă „ 2.2.62.1.11.4 (Eliminat) ”.

2.2.62.3	În lista de rubrici colective, pentru I3, se adaugă noile rubrici următoare :

„ 3549	 DEŞEURI MEDICALE INFECŢIOASE PENTRU OM, CATEGORIA A, solide sau

3549	DEŞEURI MEDICALE INFECŢIOASE PENTRU ANIMALE numai, CATEGORIA A, solide ”.

Tabelul 2.2.7.2.1.1

Pentru Nr. ONU 2913, în coloana „ Denumirea oficială de transport şi descrierea”, se înlocuieşte „ SCO-I sau SCO-II ” prin „ SCO-I, SCO-II sau SCO-III ”.

Tabelul 2.2.7.2.2.1

Se adaugă rubricile următoare în ordinea corespunzătoare.

| Ba-135m | 2 × 101 | 6 × 10–1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge-69 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-193m | 4 × 101 | 4 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ni-57 | 6 × 10–1 | 6 × 10–1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sr-83 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-149 | 8 × 10–1 | 8 × 10–1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-161 | 3 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |

Tabelul 2.2.7.2.2.1

La nota b) a tabelului, se adaugă, la sfârşitul frazei introductive „ (activitatea de luat în consideraţie este numai cea a nucleoidului părinte) ”. După „ Th-nat ” şi „ U-nat ”, se introduce un apel la nota de subsol a paginii. Nota de subsol a paginii 5 se citeşte după cum urmează : „ 5 În cazul toriului natural, nucleoidul părinte este Th-232; în cazul uraniului natural, nucleoidul părinte este U-238. ”.

Tabelul 2.2.7.2.2.1

La nota de subsol a tabelului c), se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei ”.

2.2.7.2.2.2 	La alineatul a), se înlocuieşte „ ‶Normele  fundamentale internaţionale de protecţie contra radiaţiilor ionizate şi de siguranţă a surselor de radiaţii″, colecţia Securitate, Nr. 115, AIEA, Viena (1996) ” prin „ ‶Radioprotecţie şi siguranţa surselor de radiaţii : norme fundamentale internaţionale de securitate″, colecţia Norme de siguranţă ale AIEA, nr. GSR Partea 3, AIEA, Viena (2014) ”.

La sfârşitul alineatului b), se înlocuieşte „ Normele  fundamentale internaţionale de protecţie contre radiaţiilor ionizate şi de securitate a surselor de radiaţii, Colecţia Securitate, nr. 115, AIEA, Viena (1996) ” prin „ GSR Partea 3 ”

2.2.7.2.2.3	Amendamentul este fără obiect în română.

2.2.7.2.3.1.2 c)

Se elimină „ care satisfac prescripţiile de la 2.2.7.2.3.1.3, ”. Se elimină punctul ii) şi se renumerotează (iii) ca fiind (ii).

2.2.7.2.3.1.3	Se elimină şi se adaugă „ 2.2.7.2.3.1.3 	(Eliminat) ”.

2.2.7.2.3.2	În fraza de introducere precedentă alineatului a), se înlocuieşte „ de două ” prin „ de trei ”. Se adaugă un nou alineat c), după cum urmează :

„ c)	SCO-III : Obiect solid de dimensiuni mari care, din cauza asta, nu poate să fie transportat într-un colet de tip descris în ADN și la care:

i)	toate orificiile sunt închise pentru a preveni eliberarea de substanţe radioactive în condiţiile definite la 4.1.9.2.4 e) din ADR;

ii)	interiorul obiectului este cât se poate de uscat;

iii)	contaminarea nefixată pe suprafeţele externe nu depăşeşte limitele specificate la 4.1.9.1.2 din ADR; şi

iv) 	pentru suprafaţa inaccesibilă, mijlocul de contaminare nefixată şi de contaminarea fixată pe 300 cm2 nu depăşeşte 8 × 105 Bq/cm2 pentru emițătoarele beta şi gamma şi  emițătoarele alfa de joasă toxicitate sau 8 × 104 Bq/cm2 pentru oricare alte emițătoare alfa. ”.

2.2.7.2.3.3.5 b)

Amendamentul este fără obiect în română.

2.2.7.2.3.3.5 c)

Amendamentul este fără obiect în română.

2.2.7.2.3.3.7	Amendamentul este fără obiect în română.

2.2.7.2.3.3.8 a) ii)

Amendamentul este fără obiect în română.

2.2.7.2.3.4.1 a)

Se înlocuieşte „ Intensitatea radiației ” prin „ Debitul dozei”.

2.2.7.2.3.5 e)	Se înlocuieşte „ limitele prevăzute la ” prin „ prescripţiile de la ”.

2.2.7.2.3.6	Amendamentul este fără obiect în română.

2.2.7.2.4.1.2	Se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei”.

2.2.7.2.4.1.3 		La alineatul a), se înlocuieşte „ Intensitatea radiației ” prin „ Debitul dozei” şi se înlocuieşte „superioară ” prin „ superior ”. La alineatul c), la sfârşit, se elimină „ şi”. La sfârşitul lui d), se înlocuieşte „ . ” prin „ ; ”. Se adaugă noile alineate e) şi f) următoare :

„ e)	(Rezervat);

f)	Dacă coletele conţin substanţe fisile, una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 a) la f) să fie satisfăcută. ”.

2.2.7.2.4.1.4 	La sfârşit lui a), se elimină „ şi ”. La sfârşitul alineatului b) ii), se înlocuieşte „ . ” prin „ ; şi ”. Se adaugă noul alineat c) următor :

„ c) 	Dacă coletele conţin substanţe fisile, una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 a) la f) să fie satisfăcută. ”.

2.2.7.2.4.1.7	La sfârşitul de la c) ii), se elimină „ şi ”. La sfârşitul alineatului d), se înlocuieşte „ . ” prin „ ; şi ”. Se adaugă noul alineat e) următor :

„ e)	Dacă coletele conţin substanţe fisile, una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 a) la f) să fie satisfăcută sau una din dispoziţiile de excludere de la 2.2.7.1.3 să fie satisfăcută. ”.

2.2.8, Nota	Se înlocuieşte „ prezentului Regulament ” prin „ al ADR ”.

2.2.8.1.1	Se înlocuieşte „ mijloace de transport ” prin „ obiecte de transport ”.

2.2.8.1.5.2	Primul amendament este fără obiect în română. La a doua frază, se înlocuieşte „ conform Liniei directoare 4045, sau 4356 a OCDE ” prin „ în conformitate cu Liniile directoare ale OCDE6,7,8,9. ”.

În a treia frază, se înlocuieşte „Liniei directoare a OCDE 4307 sau 4318 a OCDE ” prin „ Liniilor directoare ale OCDE6,7,8,9 ”.

Se renumerotează notele de subsol ale paginii 5 şi 6 ca fiind notele de subsol ale paginii 6 şi 7. Se numerotează nota de subsol a paginii 7 actuale ca fiind nota de subsol a paginii 9. A doua modificare la această notă de subsol a paginii este fără obiect în română.

Se modifică nota de subsol a paginii 8 pentru a se citi după cum urmează : „ 8 Linie directoare a OCDE pentru încercări de produse chimice nr. 431 “Coroziune cutanată în vitro : încercare pe model de piele umană”, 2016. ”.

La sfârşitul paragrafului, se adaugă noua frază următoare : „ Atunci când rezultatele încercării în vitro indică că substanţa este corozivă și nu este atribuită grupei de ambalare I, dar că încercarea nu permite atribuirea substanţelor fie la grupa II, fie la grupa III, se favorizează grupa de ambalare II. ”.

2.2.8.1.6.3.3	La sfârşit, se adaugă noua frază următoare : „ Pentru această metodă de calcul, limitele de concentraţie generice se aplică atunci când valoarea 1 % este utilizată în prima etapă pentru evaluarea substanţelor din grupa de ambalare I şi apoi 5 % este utilizată pentru etapele următoare. ”.

2.2.8.1.6.3.4	Se elimină ultima frază.

2.2.9.1.2	La sfârşit, se adaugă : „ M12	Alte substanţe şi obiecte care prezintă un pericol pe parcursul transportului în navele-cisternă dar care nu corespund definiţiei de la nici o altă Clasă. ”.

2.2.9	Se renumerotează notele de subsol ale paginii 9 la 11 ca fiind note de subsol ale paginii 10 la 12.

2.2.9.1.10.3	Nota de subsol a paginii 3, se înlocuieşte „ Jurnalul oficial ” prin „ Jurnalul oficial al Uniunii Europene ”.

2.2.9.1.14 Nota	La nota de subsol a paginii 12 (vechiul 11), se elimină „ utilizat ca şi agent de refrigerare”.

2.2.9.3		În codul de clasificare M6, se elimină rubricile aplicabile la substanţele 9005 şi 9006.

2.2.9.3, Liste des rubrici

În subdiviziunea „ M11 ”, se adaugă „ 2216 DEŞEURI DE PEŞTE, STABILIZATE ”.

2.2.9.3	Pentru M11 „ Alte substanţe şi obiecte care prezintă un pericol pe parcursul transportului… ”, după „ 3359 MIJLOC DE TRANSPORT SUB FUMIGAŢIE” se adaugă „ 3363 MĂRFURI PERICULOASE CONŢINUTE ÎN OBIECTE sau ”.

2.2.9.3	, Lista des rubrici		Se adaugă noua rubrică următoare la sfârşit :

|  | Numai substanţele şi obiectele enumerate la tabelul A de la Capitolul 3.2 sunt supuse prescripţiile relative la Clasa 9 sub acest cod de clasificare, a se vedea : |
| --- | --- |
| Alte substanţe şi obiecte care prezintă un pericol pe parcursul transportului în navele-cisternă, dar nerelevant la definiţia unei alte clase | M12 | 9003 SUBSTANŢE AVÂND UN PUNCT DE APRINDERE MAI MARE DECÂT 60 ºC DAR INFERIOR SAU EGAL CU 100 °C, care nu sunt atribuite la o altă clasă 9004 DIIZOCIANAT DE DIFENILMETAN-4,4’ 9005 SUBSTANŢE PERICULOASE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDE, N.S.A., TOPITE 9006 SUBSTANŢE PERICULOASE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDE, N.S.A. |

Capitolul 2.3

2.3.2	La titlu, se înlocuieşte „ Clasa 4.1” prin „ Clasa 1 şi Clasa 4.1”.

2.3.2.1		Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„2.3.2.1	Cu scopul de determinare a caracteristicilor nitrocelulozei, încercarea Bergmann-Junk sau încercarea cu violet de metil figurând la apendicele 10 al Manualului de încercări şi de criterii trebuie să fie efectuate (a se vedea dispoziţii speciale 393 şi 394, cap. 3.3). În cazul îndoielii asupra faptului că temperatura de inflamare a nitrocelulozei să fie net superioară la 132 °C, în  cazurile de încercare  Bergmann-Junk, sau superioară la 134,5 °C, în  cazurile de încercare cu violet de metil, se convine să se supună, în prealabil, substanţa de încercare cu scopul de a determina temperatura de inflamare spontană descrisă la 2.3.2.5. Dacă temperatura de inflamare este superioară la 180 °C pentru amestecurile de nitroceluloză sau la 170 °C pentru nitroceluloza plastifiată, încercarea Bergmann-Junk sau încercarea cu violet de metil pot fi efectuate în deplină securitate.”.

2.3.2.2		Se elimină.

2.3.2.3		Se elimină.

2.3.2.4		Se elimină.

2.3.2.5		Se elimină.

2.3.2.6	2.3.2.6 devine 2.3.2.2. În text, se înlocuieşte „ ale 2.3.2.9 şi 2.3.2.10 ” prin            „ ale 2.3.2.5 ”.

2.3.2.7	2.3.2.7 devine 2.3.2.3. Se înlocuieşte „ Înainte de a fi uscate în condiţiile indicate la 2.3.2.6 de mai sus, substanţele conforme cu 2.3.2.2 de mai sus sunt supuse ” prin „ Înainte de a fi uscate în condiţiile indicate la 2.3.2.2 de mai sus, nitroceluloza plastifiată este supusă ”.

2.3.2.8	2.3.2.8 devine 2.3.2.4. Se înlocuieşte „ Nitroceluloza slab nitrată conformă cu 2.3.2.1 de mai sus, supusă mai întâi uscării prealabile în condiţiile indicate la 2.3.2.7 de mai sus ; ” prin „ Nitroceluloza slab nitrată mai întâi suferă uscare prealabilă în condiţiile indicate la 23.2.3 de mai sus ”.

2.3.2.9		Se elimină.

2.3.2.10	2.3.2.10 devine 2.3.2.5. La titlu, se elimină „ şi 2.3.2.2 ”.

Capitolul 3.1

3.1.2.8.1.4	Se adaugă noul paragraf 3.1.2.8.1.4 următor :

„ 3.1.2.8.1.4	Pentru Nr. ONU 3077 şi 3082 numai, numele tehnic poate fi un nume figurând în litere majuscule în coloana 2 a tabelului A de la capitolul 3.2, sub rezerva ca acest nume să nu conţină „ N.S.A. ” şi ca dispoziţia specială 274 să nu fie atribuită. Numele care descrie cel mai bine substanţa sau amestecul trebuie să fie utilizat, de exemplu :

UN 3082, SUBSTANŢE PERICULOASE DIN PUNCT DE VEDERE A MEDIULUI, LICHIDE, N.S.A (VOPSELE)

UN 3082, SUBSTANŢE PERICULOASE DIN PUNCT DE VEDERE A MEDIULUI, LICHIDE, N.S.A (PRODUSE DE PARFUMERIE) ”.

3.1.2.8.1	Se renumerotează 3.1.2.8.1.4 existent ca 3.1.2.8.1.5.

3.1.2.8.1.5 (vechiul 3.1.2.8.1.4)

Se elimină şi se adaugă „ 3.1.2.8.1.5 (Eliminat) ”.

Capitolul 3.2, tabelul A

Pentru Nr. ONU 0340, 0341, 0342 şi 0343, se introduce „ 393 ” în coloana (6).

Pentru Nr. ONU 1002, 1006, 1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 2036, 3070, 3163, 3297, 3298 şi 3299, se elimină „ 660 ” şi se adaugă „ 392 ” în coloana (6).

Pentru Nr. ONU 1010, se modifică numele şi descrierea în coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENE ŞI HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZATE, conţinând mai mult de 40 % BUTADIENE ”.

Pentru Nr. ONU 1153, grupa de ambalare II, 2074 şi 3468, în coloana (8) se elimină „ T ”.

Pentru Nr. ONU 2037, toate rubricile	În coloana (6), se introduce „ 327 ”.

Pentru Nr. ONU 2211 şi 3314, se introduce „ 675 ” în coloana (6).

Pentru Nr. ONU 2216, se modifică coloana (2) după cum urmează : „ FAINĂ DE PEŞTE STABILIZATĂ sau DEŞEURI DE PEŞTE STABILIZATE. ”.

Pentru Nr. ONU 2288, 2582, 2785, 2984 şi 3429, în coloana (8) se adaugă „ T ”.

Pentru Nr. ONU 2383, în coloana (6), se elimină „ 386 ”.

Pentru Nr. ONU 2522, în coloana (2), se adaugă „ STABILIZATĂ ” la sfârşitul denumirii și, în coloana (6), se adaugă „ 386 ”.

Pentru Nr. ONU 2555, 2556, 2557 şi 3380, se introduce „ 394 ” în coloana (6).

Pentru Nr. ONU 2785 în coloana (2), se elimină „ (METILTIO-3 PROPANAL) ”.

Pentru Nr. ONU 2913, se înlocuieşte „ (SCO-I sau SCO-II) ” prin „ (SCO-I, SCO-II sau SCO-III) ” în coloana (2).

Pentru Nr. ONU 3091 şi 3481, se introduce „ 390 ” în coloana (6).

Pentru Nr. ONU 3291, în coloana (4), se elimină „ II ” (două rubrici).

Pentru Nr. ONU 3325	Amendamentul este fără obiect în română.

Pentru Nr. ONU 3363, în coloana (2), la începutul denumirii, se adaugă „ MĂRFURI PERICULOASE CONŢINUTE ÎN OBIECTE sau ”.

Pentru Nr. ONU 3456 în coloana (8), se elimină „ T3 ”.

Pentru Nr. ONU 3537 la 3548, se elimină „ 667 ” în coloana (6).

Pentru Nr. de substanţe 9001, se modifică coloana (2) după cum urmează : „ SUBSTANŢE A CĂROR PUNCT DE APRINDERE ESTE MAI MARE DECÂT 60 °C, ÎNCĂLZITE până la 15 K sub punctul de aprindere. ”.

Pentru Nr. de substanţe 9003, 9004, 9005 şi 9006, în coloana 3 b) se introduce „ M12 ”.

Capitolul 3.2, 3.2.3

3.2.3.1	La explicaţia pentru coloana (3b), înaintea ultimei liniuțe, se elimină „ , 8 ”. Se adaugă imediat după o nouă liniuţă astfel concepută :

„ −	Pentru substanţele sau obiectele periculoase din Clasa 8, codurile sunt explicate la paragraful 2.2.8.1.4.1 ; ”.

3.2.3.1		La Explicaţiile cu privire la tabelul C , coloana (8), se adaugă o nouă rubrică formulată după cum urmează : „ 4. Cisternă cu membrană”.

3.2.3.1, coloană (20), se elimină observaţia 29 şi se introduce „ Eliminat ”.

3.2.3.1		În „ Explicaţiile cu privire la tabelul C ”, coloană (20), se modifică la sfârşit observaţia 44 pentru a se citi după cum urmează :

„ …sau unei norme echivalente care permite o atribuire la sub-grupele II B3, II B2 sau II B1 din grupa de explozie II B sau din grupa de explozie II A. ”.

3.2.3.1		În Explicaţiile cu privire la tabelul C , coloana (20), se adaugă o nouă observaţie 45 formulată după cum urmează:

„ 45.	În timpul recepției de la navele maritime ale acestei substanţe ca fiind deşeuri legate de exploatarea navei, măsuri corespunzătoare trebuie să fie luate la bordul navelor pentru evitarea sau reducerea pe cât posibil a expunerii personalului de la bord la amestecurile gaz-aer care au scăpat de la cisternele de marfă ale navei receptoare în timpul încărcării şi pentru asigurarea protecţiei personalului de la bord pe durata acestor activităţi. Un echipament de protecţie individuală corespunzătoare trebuie să fie pus la dispoziţia angajaților afectați şi trebuie să fie purtat pe toată durata de expunere crescută. ”

Capitolul 3.2, tabelul C

Se adaugă o a doua linie la antet, după cum urmează :

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 / 3.2.3.1 | 1.2.1 / 7.2.2.0.1 | 3.2.3.1 / 1.2.1 | 3.2.3.1 / 1.2.1 | 3.2.3.1 / 1.2.1 | 3.2.3.1 / 1.2.1 |

| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4.21 | 3.2.3.1 | 3.2.3.1 / 1.2.1 | 3.2.3.1 / 1.2.1 | 1.2.1 | 1.2.1 / 3.2.3.3 | 1.2.1 / 3.2.3.3 | 8.1.5 | 7.2.5 | 3.2.3.1 |

Se modifică descrierea de la coloană 3 b) pentru a se citi „ Cod de clasificare ”.

3.2.3.2	Pentru toate rubricile cu „ 29 ” în coloana (20), se elimină „ 29 ”.

Pentru Nr. ONU 1010, BUTADIENĂ-1-2, STABILIZATĂ, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ BUTADIENĂ (BUTADIENĂ-1-2), STABILIZATĂ ”.

Pentru Nr. ONU 1010, BUTADIENĂ-1-3, STABILIZATĂ, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ BUTADIENĂ (BUTADIENĂ-1-3), STABILIZATĂ ”.

Pentru Nr. ONU 1020, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ CLOROPENTAFLORETAN (gaz refrigerant R 115) ”.

Pentru Nr. ONU 1108, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ PENTAN-1 (n-amilenă) „.

Pentru Nr. ONU 1177, în coloana (2) se modifică denumirea după cum urmează : „ ACETAT DE 2-ETILBUTIL ”.

Pentru Nr. ONU 1179, se modifică coloana (16) pentru a se citi „ II A ”.

Pentru Nr. ONU 1193, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ ETILMETILCETONĂ (metiletilcetonă) ”.

Pentru Nr. ONU 1212, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ ISOBUTANOL (alcool izopropilic) ”.

Pentru Nr. ONU 1216, se modifică coloana (16) pentru a se citi „ II B (II B1) ”.

Pentru Nr. ONU 1219, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ ISOPROPANOL (alcool izopropilic) ”.

Pentru Nr. ONU 1268 (16 rubrici conţinând mai mult de 10 % benzen), în coloana (20), se elimină „ 27 ”.

Pentru Nr. ONU 1274 (toate rubricile), se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ n-PROPANOL (alcool propilic normal) ”.

Pentru Nr. ONU 1823, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ HIDROXID DE SODIU, SOLID ”.

Pentru Nr. ONU 1993 (primele şase rubrici), 3145 (toate rubricile), 3295 (primele şase rubrici), 9002 (toate rubricile), 9005 şi 9006, în coloana (20), se adaugă „ 27 ”.

Pentru Nr. ONU 2057, grupele de ambalare II şi III, se modifică coloana (10) pentru a se citi „ 35 ” şi coloana (11) pentru a se citi „ 95 ”.

Pentru Nr. ONU 2785, în coloana (2) se înlocuieşte „ (METILTIO-3 PROPANAL) ” prin „ (3-METILMERCAPTO-PROPIONALDEHIDĂ) ”.

Pentru Nr. ONU 3082, a doua rubrică, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „ SUBSTANŢE PERICULOASE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDE, N.S.A. (APĂ DE SANTINĂ, FĂRĂ NĂMOLURI DE HIDROCARBURI) ”.

Pentru Nr. ONU 3256, „ LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un punct de aprindere mai mare decât 60 °C, la o temperatură egală sau superioară punctului său de aprindere (Low QI Pitch ”, se modifică coloana (16) pentru a se citi „ II B (II B2) ”.

Pentru Nr. ONU 3295 HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A. CONŢINÂND IZOPREN ŞI PENTADIENĂ, STABILIZATĂ (toate rubricile), în coloana (20), se elimină „ 27 ”.

Pentru Nr. ONU 3494 (toate rubricile), în coloana (20), se elimină „ 27 ”.

Pentru Nr. de substanţe 9000, în coloana (2), se elimină „ ANHIDRU ”.

Pentru Nr. de substanţe 9001, (toate rubricile), se modifică coloana (2) după cum urmează : „ SUBSTANŢE A CĂROR PUNCT DE APRINDERE ESTE MAI MARE DECÂT 60 °C, ÎNCĂLZITE până la 15 K sub punctul de aprindere. ”.

Pentru Nr. de substanţe 9003, 9004, 9005 şi 9006, în coloana 3 b) se adaugă „ M12 ”.

Pentru Nr. de substanţe 9003 (toate rubricile), în coloana (2), se elimină „ sau SUBSTANŢE cu 60 °C < Pe ≤ 100 °C ”.

3.2.3.2		Se introduc noile rubrici următoare :

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010 | BUTADIENĂ-1-2, STABILIZATĂ, REFRIGERATĂ | 2 | 3F |  | 2.1+inst. | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTADIENĂ-1-3, STABILIZATĂ, REFRIGERATĂ | 2 | 3F |  | 2.1 + inst. + CMR | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II B4) (II B24) | Da | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENE ŞI HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZAT, REFRIGERAT, care, la 70 °C, au o presiune a vaporilor care nu depăşeste1,1 MPa (11 bar) şi a căror masă volumică la 50 °C nu este mai mică decât 0,525 kg/l (conţin mai puțin de 0,1 % de BUTADIENĂ-1-3) | 2 | 3F |  | 2.1+inst. | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II B4) (II B24) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENE ŞI HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZAT, REFRIGERAT, care, la 70 °C, au o presiune a vaporilor care nu depăşeste 1,1 MPa (11 bar) şi a căror masă volumică la 50 °C nu este mai mică decât 0,525 kg/l (conţin 0,1% sau mai mult de BUTADIENĂ-1-3) | 2 | 3F |  | 2.1 + inst. + CMR | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II B4) (II B24) | Da | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1011 | BUTAN, REFRIGERAT (conţine mai puțin de 0,1% de BUTADIENĂ-1-3) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1011 | BUTAN, REFRIGERAT (conţine 0,1% sau mai mult de BUTADIENĂ-1-3) | 2 | 3F |  | 2.1+CMR | G | 2 | 4 | 1 ; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II A | Da | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 2; 31 |
| 1012 | BUTILIEN-1, REFRIGERAT | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1020 | CLOROPENTAFLORETAN, REFRIGERAT (GAZ REFRIGERANT R 115) | 2 | 3A |  | 2.2 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu |  |  | Nu | PP | 0 | 31 |
| 1030 | DIFLUORO-1,1 ETAN, REFRIGERAT (GAZ REFRIGERANT R 152a) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T1 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1033 | ETER METILIC, REFRIGERAT | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T3 | II B (II B2) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1038 | ETILENĂ LICHIDĂ REFRIGERATĂ | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T1 12) | II B (II B3) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31; 42 |
| 1055 | ISOBUTILEN, REFRIGERAT | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 1), 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1063 | CLORURĂ DE METIL, REFRIGERATĂ (GAZ REFRIGERANT R 40) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T1 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1077 | PROPILENĂ, REFRIGERATĂ | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T1 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1086 | CLORURĂ DE VINIL STABILIZATĂ, REFRIGERATĂ | 2 | 3F |  | 2.1+inst. | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T2 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 13; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A. | 2 | 3F |  | 2.1 +CMR | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A, EP, TOX | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC A) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERATE, N.S.A., (AMESTEC A0) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC A01) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC A02) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC A1) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC B) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC B1) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC B2) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1965 | HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, REFRIGERAT, N.S.A., (AMESTEC C) | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T4 3) | II B4) | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 1972 | METAN LICHID REFRIGERAT sau GAZ NATURAL (cu conţinut ridicat în metan) LICHID REFRIGERAT | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T1 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31; 42 |
| 1978 | PROPAN, REFRIGERAT | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T1 12) | II A | Da | PP, EX, A | 1 | 2; 31 |
| 3082 | SUBSTANŢE PERICULOASE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDE, N.S.A. (APĂ DE SANTINĂ, CONŢINE NĂMOLURI DE HIDROCARBURI) | 9 | M6 | III | 9+ CMR+ N1 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | Da |  |  | Nu | PP, EP TOX, A | 0 | 45 |
| 3082 | SUBSTANŢE PERICULOASE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDE, N.S.A. (NĂMOLURI DE HIDROCARBURI) | 9 | M6 | III | 9+ CMR+ N1 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | Da |  |  | Nu | PP, EP, TOX, A | 0 | 45 |
| 9000 | AMONIAC ANHIDRU, PUTERNIC REFRIGERAT | 2 | 3TC |  | 2.1+2.3+8+N1 | G | 2 | 4 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | Nu | T1 12) | II A | Da | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 2; 31 |

3.2.3.3 şi 3.2.4.3, coloană (20), se elimină observaţia 29 şi se introduce „ Observaţia 29 Nu mai este utilizată. ”.

3.2.3.3		Se modifică schema A pentru a se citi după cum urmează :

„ Schema A : Criterii pentru echipamentul cisternelor de marfă ale navelor de tip C

Determinarea în primele trei coloane a caracteristicilor substanţei/cisternei de marfă care sunt pertinente. Alegerea rândului care convine în coloana corespondentă. Criteriile pentru echipamentul cisternelor de marfă ale navelor de tip C sunt apoi descrise pe această linie în a patra coloană.

| Caracteristicile substanţei/cisternei de marfă | Prescripţii |
| --- | --- |
| Presiunea internă maximală la o temperatură a lichidului de 30 °C şi o temperatură a fazei gazoase de 37,8 °C > 50 kPa | Presiunea internă maximală la o temperatură a lichidului de 30 °C şi o temperatură a fazei gazoase de 37,8 °C ≤ 50 kPa | Presiunea internă maximă necunoscută, deoarece lipsesc unele date | Echipamentul cisternei de marfă |
| Refrigerată |  |  | Cu refrigerare (cifra 1 în coloana (9)) |
| Nerefrigerată | Presiunea internă maximală la 50 °C > 50kPa, fără pulverizare | Punct de fierbere≤ 60 °C | Cisternă sub presiune (400 kPa) |
|  | Presiunea internă maximală la 50 °C > 50kPa, cu pulverizare | 60 °C < punct de fierbere≤ 85 °C | Presiunea de deschidere a supapei de suprapresiune/supapei de degajare la mare viteză : 50 kPa, cu instalaţie de pulverizare (cifra 3 în coloana (9)) |
|  | Presiunea internă maximală la 50 °C ≤ 50 kPa |  | Presiunea de deschidere a supapei de suprapresiune/supapei de degajare la mare viteză conform calculelor, dar cel puţin 10 kPa |
|  |  | 85 °C < punct de fierbere≤ 115 °C | Presiunea de deschidere a supapei de suprapresiune/supapei de degajare la mare viteză: 50 kPa |
|  |  | Punct de fierbere > 115 °C | Presiunea de deschidere a supapei de suprapresiune/supapei de degajare la mare viteză: 35 kPa |

. ”.

3.2.3.3		Se modifică schema C pentru a se citi după cum urmează :

„ Criterii pentru echipamentul navelor de tip N cu cisterne de marfă deschise

Determinarea în primele trei coloane a caracteristicilor substanţei/cisternei de marfă care sunt pertinente. Alegerea rândului care convine în coloana corespondentă. Criteriile pentru echipamentul cisternelor de marfă ale navelor de tip N sunt apoi descrise pe această linie în a patra coloană.

| Caracteristicile substanţei | Prescripţii |
| --- | --- |
| Clasele 3 şi 9 | Substanţe inflamabile | Substanţe corozive | Echipamentul cisternei de marfă |
| 23 °C ≤ punct de aprindere ≤ 60 °C | Punct de aprindere > 60 °C, transportate la cald ≤ 15 K sub punctul de aprindere sau Punct de aprindere > 60 °C, la punctul lor de aprindere sau deasupra punctului lor de aprindere | Acizi, transportaţi la cald sau inflamabili | Cu opritori de flacără |
| 60 °C < punct de aprindere < 100 °C sau substanţe transportate la cald din Clasa 9 |  | Neinflamabile | Fără opritori de flacără |

. ”.

3.2.3.3 coloana (16) şi 3.2.4.3 H, coloana (16), se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ Substanţele inflamabile sunt atribuite la o grupă de explozie pe baza interstiţiului lor experimental maximal.

Determinarea interstiţiului experimental maximal se efectuează conform CEI 60079-20-1.

Se disting grupele de explozie următoare :

| Grupa de explozie | Interstiţiul experimental maximal în mm |
| --- | --- |
| II A | > 0,9 |
| II B | ( 0,5 la ( 0,9 |
| II C | < 0,5 |

În prezenţa sistemelor de protecţie autonome se disting în plus pentru grupa de explozie II B sub-grupele următoare :

| Grupa (sub-grupa) de explozie | Interstiţiul experimental maximal în mm |
| --- | --- |
| II B1 | > 0,85 la ( 0,9 |
| II B2 | > 0,75 la ( 0,85 |
| II B3 | > 0,65 la ( 0,75 |
| II B | ( 0,5 la ( 0,65 |

Atunci când protecţia contra riscurilor de explozie este cerută şi datele relative nu sunt furnizate, grupa de explozie II B, estimată sigur, trebuie să fie menţionată. ”.

3.2.3.3, coloana (20) şi 3.2.4.3, coloană (20), se modifică observaţia 27 pentru a se citi după cum urmează :

„ Observaţia 27 trebuie să fie menţionată în coloana (20) pentru substanţele pentru care menţiunea N.S.A. sau o denumire generică este indicată în coloana (2) şi pentru care denumirile oficiale de transport nu au fost deja completate prin numele tehnic al mărfii sau prin informaţii suplimentare cu privire la conţinutul în benzen. ”.

Capitolul 3.3

Dispoziţia specială (DS) 188	Amendamentul este fără obiect în română.

DS 237	Se înlocuieşte „ sub-secţiunea 33.2.1 ” prin „ sub-secţiunea 33.2 ”.

DS 241	Se modifică după cum urmează :

Se înlocuieşte „ sub-secţiunea 33.2.1.4 ” prin „ sub-secţiunea 33.2.4 ”.

Se înlocuieşte „ un comportament de substanţe inflamabile atunci când ele sunt supuse încercării Nr. 1 ” prin „ un comportament de substanţe solide inflamabile atunci când ele sunt supuse încercării N.1 ”.

DS 301 	În prima frază, se înlocuieşte „ maşini sau aparate ” prin „ obiecte cum ar fi maşini, aparate sau dispozitive ”. La a doua, a treia, a patra şi a cincea frază, se înlocuieşte „ maşini sau aparate ” sau „ maşini şi aparate ” prin „ obiecte ”.

DS 301	Se elimină Nota.

DS 309	În ultimul paragraf, se înlocuieşte „ trebuie să satisfacă încercările 8 a), 8 b) şi 8 c) ” prin „ trebuie să satisfacă criteriile de clasificare ca emulsie, suspensie sau gel de nitrat de amoniu servind la fabricarea explozivilor de mină (ENA) ”.

DS 310	La al treilea paragraf, se elimină „ şi ambalate în conformitate cu instrucţiunile de ambalare P908 de la 4.1.4.1 sau LP904 de la 4.1.4.3 din ADR, după caz ”.

DS 327	La prima frază, se înlocuieşte „ Generatoarele de aerosoli” prin „ Generatoarele de aerosoli şi cartuşele cu gaz ” şi „ transportate sub această rubrica ” prin „ transportate sub Nr. ONU 1950 sau 2037, după caz ”.

După a treia frază, se introduce noua frază următoare : „ Cartuşele cu gaz scoase din uz, cu excepția celor care prezintă scurgeri sau grave deformaţii, trebuie să fie ambalate conform instrucţiunii de ambalare P003 şi dispoziţiilor speciale de ambalare PP17 şi PP96 din ADR, sau instrucţiunii de ambalare LP200 şi a dispoziţiei speciale de ambalare L2 din ADR. ”.

La fraza următoare, după „ generatoarele de aerosoli”, se adaugă „ şi cartuşele cu gaz ” şi se înlocuieşte „ transportate în ambalaje de securitate ” prin „ transportate în recipiente la presiunea de securitate sau ambalaje de securitate ”.

La Notă, se înlocuieşte „ generatoarele de aerosoli scoase din uz nu trebuie ” prin „ generatoarele de aerosoli şi cartuşele cu gaz scoase din uz nu trebuie ”.

Se adaugă noul paragraf următor după Notă:

„ Cartuşele cu gaz scoase din uz care conţin gaze neinflamabile şi netoxice din grupa A sau O din Clasa 2, și au fost distruse nu au fost supuse prescripţiile din ADN. ”.

DS 356	După „ navelor ”, se adaugă „ , maşinilor, motoarelor ”.

DS 360	Se înlocuieşte „ clasificate sub” prin „ atribuite la ”. Se adaugă fraza următoare la sfârşit :

„ Bateriile cu litiu instalate într-un mijloc de transport, concepute numai pentru furnizarea de energie în afara mijlocului de transport trebuie să fie atribuite la rubrica ONU 3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN MIJLOACE DE TRANSPORT baterii cu litiu ionic sau baterii cu litiu metalic. ”.

DS 370	Se modifică fraza de introducere pentru a se citi după cum urmează : „ Această rubrică se aplică numai nitratului de amoniu care răspunde la unul din criteriile următoare : ” şi la sfârşitul primei liniuţe se înlocuieşte „ ; şi” prin „ ; sau ”. La începutul celor două liniuţe, se elimină „ La ”.

Se numerotează prima liniuţă ca fiind a) şi a doua liniuţă ca fiind b).

Se adaugă noul paragraf următor, după liniuţe :

„ Această rubrică nu trebuie să fie utilizată pentru nitratul de amoniu pentru care o denumire oficială de transport există în tabelul A de la Capitolul 3.2 inclusiv nitratul de amoniu amestecat cu motorină (ANFO) sau orice nitrat de amoniu de calitate comercială. ”.

DS 376	Se modifică Nota pentru a se citi după cum urmează :

„ NOTA : 	Cu scopul de a determina dacă o pilă sau baterie poate fi considerată ca deteriorată sau defectă, o estimare sau o evaluare trebuie să fie efectuată pe baza criteriilor de securitate ale fabricantului pilei, bateriei sau produsului finit sau de către un expert tehnic cunoscător a elementelor de securitate a pilei sau bateriei. O estimare sau o evaluare poate include, fără a se limita, criteriile următoare :

- Pericol important cum ar fi prezenţa de gaz, incendiu sau scurgerea de electrolit ;

- Utilizarea care a fost făcută pilei sau bateriei sau utilizarea improprie a acesteia ;

- Semne de deteriorare fizică, cum ar fi deformarea carcasei pilei sau bateriei sau culorilor de pe carcasă;

- Protecţia contre scurt-circuitelor externe şi interne, cum ar fi  măsurările tensiunii sau izolaţiei ;

- Starea elementelor de securitate a pilei sau bateriei; sau

- Deteriorarea oricărei componente de securitate internă, cum ar fi sistemul de gestiune al bateriei. ”.

DS 377	În ultimul paragraf, se elimină „ şi ambalate în conformitate cu instrucţiunile de ambalare P908 de la 4.1.4.1 sau LP904 de la 4.1.4.3 din ADR, după caz ”.

DS 379 d) i)	Se înlocuieşte „ ISO 11114-1:2012 ” prin „ ISO 11114-1:2012 + A1:2017 ”.

DS 386	La prima frază, se înlocuieşte „ 2.2.41.1.17, 7.1.7 ” prin „ 2.2.41.1.21, de la 7.1.7 ”.

DS 388	La sfârşitul celui de al şaptelea paragraf, se adaugă fraza următoare :

„ Bateriile cu litiu ionic sau bateriile cu litiu metalic instalate într-un mijloc de transport şi concepute numai pentru furnizarea de energie în afara mijlocului de transport trebuie să fie atribuite la rubrica ONU 3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN MIJLOACE DE TRANSPORT baterii cu litiu ionic sau baterii cu litiu metalic.”.

Se modifică "393 la 499 (Rezervat)" pentru a se citi "396 la 499 (Rezervat)".

DS 556	Se elimină şi se adaugă „ 556	(Eliminat) ”.

DS 653	La prima liniuţă, se înlocuieşte „ de construcţie şi de încercare ” prin ” de construcţie, de încercare şi de umplere ”.

DS 660	Se elimină şi se adaugă „ 660	(Eliminat) ”

DS 667	La alineatele a), b), b) i) şi c), se înlocuieşte „ , maşini sau obiecte ” prin „ sau maşini ”.

La alineatul b) ii), se înlocuieşte „ , maşina sau obiectul ” prin ” sau maşina ”.

DS 671	Se adaugă noul paragraf următor la sfârşit :

„ Trusele conţinând numai mărfuri periculoase la care nicio grupă de ambalare nu este atribuită trebuie să fie atribuite la categoria de transport 2 în scopul stabilirii documentelor de transport şi a exceptărilor legate de cantităţile transportate de către unitatea de transport (a se vedea 1.1.3.6). ”.

Se adaugă noile dispoziţii speciale următoare :

„ 390	Dacă un colet conţine combinaţia de pile cu litiu conţinute într-un echipament şi pile cu litiu ambalate cu un echipament, prescripţiile următoare se aplică cu scopurile marcajului coletului şi ale documentaţiei :

a)	Coletul trebuie să poarte menţiunea "UN 3091" sau "UN 3481", după caz. Dacă un colet conţine combinaţia de pile cu litiu ionic şi pile cu litiu metalic ambalate cu un echipament şi conţinute într-un echipament, coletul trebuie să poarte marcajele cerute pentru cele două tipuri de pile. Totuşi, nu este necesară luarea în consideraţie a pilelor buton instalate într-un echipament (inclusiv circuitele imprimate) ;

b)	Documentul de  transport trebuie să poarte menţiunea "UN 3091 Pile cu litiu metalic ambalate cu un echipament" sau "UN 3481 Pile cu litiu ionic ambalate cu un echipament", după caz. Dacă un colet conţine pile cu litiu metalic şi pile cu litiu ionic ambalate cu un echipament şi conţinute într-un echipament, documentul de  transport trebuie să indice "UN 3091 Pile cu litiu metalic ambalate cu un echipament" şi "UN 3481 Pile cu litiu ionic ambalate cu un echipament ”.

„ 393	Nitroceluloza trebuie să respecte criteriile de încercare Bergmann-Junk sau ale hârtiei reactive la violetul de metil care figurează la apendicele 10 din Manualul de încercări şi de criterii. Nu este necesară  realizarea încercărilor de la seria 3 c). ”

„ 394	Nitroceluloza trebuie să respecte criteriile de încercare Bergmann-Junk sau ale hârtiei reactive la violetul de metil care figurează la apendicele 10 din Manual de încercări şi de criterii. ”.

„ 395	Această rubrică nu trebuie să fie utilizată decât pentru deşeuri medicale solide de categoria A transportate în vederea eliminării lor. ”.

„ 675	Pentru coletele conţinând aceste mărfuri, încărcarea în comun cu substanţe sau obiecte din Clasa 1, cu excepţia de la 1.4 S, este interzisă .”.

Capitolul 5.1

5.1.5.1.2	Se adaugă „ şi „ la sfârşitul alineatului d).

Se adaugă noul alineat e) următor :

„ e) 	expediţia de SCO-III. ”.

5.1.5.1.4 b)	Amendamentul este fără obiect în română.

5.1.5.3.1	În fraza de introducere, se înlocuieşte „ SCO-I ” prin „ SCO-I sau SCO III ”. La alineatul a), se înlocuieşte „ intensitatea radiației maximale ” prin „ debitul dozei maximal ” (de două ori), se înlocuieşte „ egală ” prin „ egal ” şi se înlocuieşte „ SCO-I ” prin „ SCO-I sau SCO-III ”. La alineatul a), la a doua frază, se elimină „ şi numărul care rezultă constituie indicele de  transport ”. La alineatul b), se înlocuieşte „ obiectele SCO-I ” prin „ SCO-I şi SCO-III ”. La sfârşitul alineatului c), se adaugă „ ; şi numărul care rezultă constituie TI ”.

Tabelul 5.1.5.3.1

La titlu, se înlocuieşte „ şi obiecte SCO-I neambalate ” prin „ , SCO-I şi  SCO-III neambalate ”.

5.1.5.3.2	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 5.1.5.3.2	TI pentru fiecare supra-ambalaj, navă sau mijloc de transport trebuie să fie determinat suplimentar faţă de TI la toate coletele pe care ele le conţin. În cazurile unui expediţii asigurată de către un singur expeditor, ultimul poate determina TI măsurând direct debitul dozei.

TI al unui supra-ambalaj nerigid nu trebuie să fie determinat decât suplimentar faţă de TI al ansamblului de colete conţinute în acest supra-ambalaj. ”.

5.1.5.3.4 a)	La prima frază, se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei ”. La a doua frază, se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei”.

5.1.5.3.4 b)	Amendamentul este fără obiect în română.

5.1.5.3.4 c)	Se înlocuieşte „ intensitatea radiației este superioară ” prin „ debitul dozei este superior ”.

Tabelul 5.1.5.3.4

Se înlocuieşte „ Intensitatea radiației maximale ” prin „ Debitul dozei maximal ”.

Capitolul 5.2

5.2.1.1	Se modifică a doua frază pentru a se citi după cum urmează : „ Numărul ONU şi literele „UN” trebuie să măsoare cel puţin 12 mm în înălţime, cu excepţia pe coletele cu o capacitate de 30 l sau o masă netă de 30 kg la maximum şi cu excepţia pe buteliile a căror conţinut în apă nu depăşeste 60 l, unde ele trebuie să măsoare cel puţin 6 mm în înălţime precum și pe ambalajele a căror capacitate nu depăşeste 5 l sau o masă netă ce nu depăşeste 5 kg, unde ele trebuie să aibă dimensiunile corespunzătoare. ”.

5.2.1.7.6	Se adaugă la sfârşitul paragrafului, sub figură, fraza următoare :

„ Orice marcaj aplicat pe colet în conformitate cu prescripţiile de la 5.2.1.7.4 a) şi b) şi 5.2.1.7.5 c) relativ la tipul coletului fără legătură cu numărul ONU şi denumirea oficială a transportului atribuite expediţiei trebuie să fie îndepărtate sau acoperite. ”.

5.2.1.9.1	Amendamentul este fără obiect în română.

5.2.1.9.2	La figura 5.2.1.9.2, se înlocuieşte „ 120 mm ” prin „ 100 mm ” şi „ 110 mm ” prin „ 100 mm ”.

La ultimul paragraf :

Prima frază : Se înlocuieşte „ a unui dreptunghi ” prin „ a unui dreptunghi sau a unui pătrat ”.

A doua frază : se înlocuieşte „ 120 mm lăţime × 110 mm înălţime ” prin „ 100 mm lăţime × 100 mm înălţime ”.

A cincea frază : se elimină „ /grosimea liniei ” şi se înlocuieşte „ 105 mm lăţime × 74 mm înălţime ” prin „ 100 mm lăţime × 70 mm înălţime ”.

5.2.2.1.11.2	La alineatul d), se înlocuieşte „ (rubrica „Indicele de transport” nu este cerută pentru categoria I-ALB) ” prin „ (cu excepţia pentru categoria I-ALB) ”.

5.2.2.1.12.1	Se înlocuieşte „ riscuri ” prin „ pericolele ”.

Capitolul 5.3

5.3.2.3.2	După rubrica pentru „ X83 ”, se introduce noua rubrică următoare :

„ 836	substanţă corozivă sau slab corozivă, inflamabilă (punct de aprindere de la 23 °C la 60 °C, valorile limitelor incluse) şi toxică ”.

Capitolul 5.4

5.4.1.1.1 f)	Se înlocuieşte „ cantitatea totală din fiecare marfă periculoasă caracterizată prin numărul său ONU, denumirea oficială de transport sau grupa de ambalare (exprimată în volum sau în masă brută, sau în masă netă după caz) ” prin „ cantitatea totală din fiecare marfă periculoasă având un număr ONU, o denumire oficială de transport sau grupa de ambalare diferită (exprimată în volum, în masă brută sau în masă netă după caz). ”.

5.4.1.2.5.1	Se modifică alineatele d) şi e) pentru a se citi după cum urmează :

„ d)	Categoria coletului, supra-ambalajului sau containerului, astfel cum e determinată conform cu 5.1.5.3.4 adică I-ALB, II-GALBEN, III-GALBEN;

e)	TI, cum ar fi determinată în conformitate cu 5.1.5.3.1 şi 5.1.5.3.2 (cu excepţia pentru categoria I-ALB); ”.

5.4.1.2.5.1	La alineatul j), se înlocuieşte „ SCO-I şi SCO-II ” prin „ SCO-I, SCO-II şi SCO-III ”.

5.4.2	La al doilea paragraf, la sfârşitul primei fraze, se elimină „ unul peste altul ”.

5.4.2, nota de subsol a paginii 6

La început, se înlocuieşte „ (Amendament 38-16) ” prin „ (Amendament 39-18) ”.

5.4.3.2		Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 5.4.3.2	Aceste instrucțiuni trebuie să fie transmise de către transportator către conductor înaintea încărcării, într-o limbă(i) pe care conductorul şi expertul le pot citi şi înţelege. Conductorul trebuie să se asigure că fiecare membru al echipajului şi orice altă persoană de la bord, în cauză, înțelege instrucțiunile și este capabilă să le aplice corect. ”.

Capitolul 5.5

5.5.3	La titlu, se înlocuieşte „ aplicabile la colete” prin „ aplicabile la transportul zăpezii carbonice (Nr. ONU 1845) cât şi la colete ”. La sfârşit, la textul între paranteze, după „ (Nr. ONU 1951) ” se adaugă „ sau azotul ”.

Se adaugă noua Notă următoare după titlul de la 5.5.3 :

„ NOTĂ: În contextul prezentei secţiunii, termenul „condiționat” poate fi utilizat într-un sens mai larg şi include protecţia. ”.

5.5.3.2.1	La început, după „ containerele ” se introduce „ în care este transportată zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.2.4	După „ containere ” se introduce „ în care este transportată zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.3	La titlu, după „ colete conţinând ” se introduce „ zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.3.3	După „ Coletele conţinând ” se introduce „ zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.4	La titlu, după „ colete conţinând ” se introduce „ zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.4.1	La începutul primei fraze, se înlocuieşte „ Coletele ” prin „ Coletele conţinând zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) în timp ce expediţia trebuie să poarte menţiunea „ DIOXD DE CARBON SOLID ” sau „ ZĂPADA CARBONICĂ ”; colete ”.

5.5.3.6.1	La început, după „ conţinând ”, se introduce „ zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.6.1 a)	După „ concentraţii nocive ” se introduce „ zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.6.1 b)	Se înlocuieşte „ Mărfurile ” prin „ Zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau mărfurile ”.

5.5.3.6.2	La figura 5.5.3.6.2, se modifică titlul de sub figură pentru a se citi „ Marcajul de avertizare contre asfixierii pentru vehicule, vagoane şi containere ”. Se elimină referirea la notă ** şi nota corespunzătoare. La nota *, la început, se înlocuieşte „ numele agentului de răcire sau de condiționare indicat în coloana (2) a tabelului A de la Capitolul 3.2 ” prin „ denumirea oficială de transport indicată în coloana (2) a tabelului A de la Capitolul 3.2 sau numele gazului asfixiant utilizat ca agent de răcire sau de condiționare”. La sfârşitul notei*, se adaugă „ Informaţii suplimentare ca menţiunea „AGENT DE REFRIGERARE” sau „AGENT DE CONDIȚIONARE” pot fi adăugate. ”.

5.5.3.7.1	La începutul, după „ având conţinut ”, se introduce „ zăpada carbonică (Nr. ONU 1845) sau ”.

5.5.3.7.1 b) 	Înaintea „ cuvintelor „ AGENT DE REFRIGERARE ”, se introduce „ , după caz, ”. Se elimină „ după caz ” înainte „ într-o limbă oficială ”.

Capitolul 7.1

7.1.2.0.1	Se înlocuieşte „ 7.1.4.1.1 ” prin „ 7.1.4.1.4 ” şi „ 7.1.4.1.2 ” prin „ 7.1.4.1.1.2 sau 7.1.4.1.1.3 ”.

7.1.2.0.2	Se înlocuieşte „ 7.1.4.1.1 și la 7.1.4.1.2 ” prin „ 7.1.4.1.1.2, 7.1.4.1.1.3 și la 7.1.4.1.4 ”.

7.1.2.19.2	Se înlocuieşte „ 7.1.4.1.1 şi 7.1.4.1.2 ” prin „ 7.1.4.1.1.2, 7.1.4.1.1.3 şi 7.1.4.1.4 ”.

7.1.4.1		Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 7.1.4.1	Limitarea cantităţilor transportate

7.1.4.1.1	Navele  cu corp simplu nu pot transporta mărfuri din Clasele 1, 2, 3, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 6,1, 7, 8 şi 9 decât în cantităţile limitate conform cu 7.1.4.1.4. Această dispoziţie se aplică de asemenea barjelor împinse şi navelor cu dublu corp care nu satisfac regulile de construcţie suplimentare de la 9.1.0.88 la 9.1.0.95 sau 9.2.0.88 la 9.2.0.95.

7.1.4.1.1.1	Dacă substanţe şi obiecte aparţinând la diviziuni diferite din Clasa 1 sunt încărcate pe o aceeaşi navă în conformitate cu prescripţiile de interdicţie a încărcării în comun de la 7.1.4.3.3 sau 7.1.4.3.4, încărcarea în ansamblu nu trebuie să fie superioară celei mai mici mase maximale indicate la 7.1.4.1.4 de mai jos pentru mărfurile încărcate din diviziunea cea mai periculoasă, ordinea de preponderenţă fiind următoarea : 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.

7.1.4.1.1.2	Pentru convoaiele împinse şi formaţiunile în cuplu, limitarea cantităţilor enunţate la 7.1.4.1.4 se aplică la fiecare unitate. Pentru fiecare unitate sunt autorizate 1 100 000 kg la maximum.

7.1.4.1.1.3	Atunci când o navă transportă mai multe tipuri de mărfuri, cantitatea totală a acestora nu trebuie să fie mai mare decât 1 100 000 kg.

7.1.4.1.2	Navele  cu dublu corp care satisfac regulile de construcţie suplimentare de la 9.1.0.88 la 9.1.0.95 sau 9.2.0.88 la 9.2.0.95 pot să transporte mărfuri fără limitarea cantităţii transportate, cu excepţia pentru :

- mărfurile din Clasa 1, şi

- mărfurile de la Clasele 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 şi 9 pentru care o etichetă de pericol de modelul nr. 1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2,

pentru care limitarea fixată la punctele 7.1.4.1.1 şi 7.1.4.1.1.1 la 7.1.4.1.1.3 se aplică.

7.1.4.1.3 	Pentru limitele de activitate, indicele de transport (TI) şi indicele de securitate - criticitate (CSI) în cazul transportului de substanţe radioactive, a se vedea 7.1.4.14.7.

7.1.4.1.4	Limitările de cantităţi

| Clasa | Descrierea | 0 kg | 90 kg | 15 000 kg | 50 000 kg | 120 000 kg | 300 000 kg | 1 100 000 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toate substanţele şi obiectele de la diviziunea 1.1 din grupa de compatibilitate A1 |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Toate substanţele şi obiectele de la diviziunea 1.1 din grupele de compatibilitate B, C, D, E, F, G, J sau L2 |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Toate substanţele şi obiectele de la diviziunea 1.2 din grupele de compatibilitate B, C, D, E, F, G, H, J sau L |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Toate substanţele şi obiectele de la diviziunea 1.3 din grupele de compatibilitate C, G, H, J sau L3 |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Toate substanţele şi obiectele de la diviziunea 1.4 din grupele de compatibilitate B, C, D, E, F, G sau S |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Toate substanţele de la diviziunea 1.5 din grupa de compatibilitate D2 |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Toate obiectele de la diviziunea 1.6 din grupa de compatibilitate N3 |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Ambalaje goale, necurăţate |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Note : 1 În 3 loturi cel puţin de 30 kg fiecare maximum, distanţa între loturi de cel puţin 10,00 m. 1 În 3 loturi cel puţin de 5 000 kg fiecare maximum, distanţa între loturi de cel puţin 10,00 m. 3 Nu mai mult de 100 000 kg per magazie. Un perete din lemn este admis pentru subdivizarea unei magazii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Toate mărfurile pentru care modelul de etichetă nr. 2.1 este cerut în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 : total |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Toate mărfurile pentru care modelul de etichetă nr. 2.3 este cerut în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 : total |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 3 | Toate mărfurile din grupele de ambalare I sau II, pentru care, suplimentar etichetei de modelul nr. 3, o etichetă de modelul nr. 6.1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 : total |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Toate alte mărfuri |  |  |  |  |  | X |  |
| 4.1 | Nr. ONU 3221, 3222, 3231 şi 3232 : total |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Toate mărfurile din grupa de ambalare I ; Toate mărfurile din grupa de ambalare II, pentru care, suplimentar etichetei de modelul nr. 4.1, o etichetă de modelul nr. 6.1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 ; Substanţele autoreactive de tipurile C, D, E şi F (Nr. ONU 3223 la 3230 şi 3233 la 3240) ; Toate alte substanţe cu Codul de clasificare SR1 sau SR2 (Nr. ONU 2956, 3241, 3242 şi 3251) ; şi substanţele explozibile desensibilizate din grupa de ambalare II (Nr. ONU 2907, 3319 şi 3344) : total |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 4.2 | Toate mărfurile din grupele de ambalare I sau II pentru care, suplimentar etichetei de modelul nr. 4.2, o etichetă de modelul nr. 6.1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 : total |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 4.3 | Toate mărfurile din grupele de ambalare I sau II pentru care, suplimentar etichetei de modelul nr. 4.3, o etichetă de modelul nr. 3, 4.1 sa 6.1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 : total |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 5.1 | Toate mărfurile din grupele de ambalare I sau II pentru care suplimentar etichetei de modelul nr. 5.1, o etichetă de modelul nr. 6.1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 : total |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 5.2 | Nr. ONU 3101, 3102, 3111 şi 3112 : total |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  | X |  |  |
| 6.1 | Toate mărfurile din grupa de ambalare I : total |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Toate mărfurile din grupa de ambalare II : total |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Toate mărfurile transportate în vrac | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 7 | Nr. ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 şi 3321 la 3333 | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 8 | Toate mărfurile din grupa de ambalare I ; Toate mărfurile din grupa de ambalare II pentru care, suplimentar etichetei de modelul nr. 8, o etichetă de modelul nr. 3 sau 6.1 este cerută în coloana (5) a tabelului A de la Capitolul 3.2 : total |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |
| 9 | Toate mărfurile din grupa de ambalare II : total |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Nr. ONU 3077, pentru mărfurile transportate în vrac şi considerate ca periculoase pentru mediul acvatic, toxicitate acută 1 sau toxicitate cronică 1, conform 2.4.3 | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Alte mărfuri |  |  |  |  |  |  | X |

”

7.1.4.14.7.2	Amendament fără obiect în română.

7.1.4.14.7.2	Se adaugă noua frază următoare după prima frază :

„ Pentru obiectele SCO-III, limitele tabelului C de mai jos pot fi depăşite cu condiţia ca planul de transport să conţină precauţiile de luat pe parcursul transportului cu scopul obţinerii unui nivel de securitate generală cel puţin echivalent celui care ar fi fost atins dacă limitele ar fi fost respectate. ”.

7.1.4.14.7.3.3	Se modifică alineatului b) pentru a se citi după cum urmează :

„ b) 	Debitul dozei în condiţiile transportului de rutină nu trebuie să depăşească 2 mSv/h în orice punct de pe suprafaţa externă a unui vehicul, a unui vagon sau a unui container, şi 0,1 mSv/h la 2 m de la suprafaţa externă a unui vehicul, a unui vagon sau a unui container, cu excepţia cazurilor de expediţii transportate sub utilizarea exclusivă, pentru care limitele debitului dozei în jurul vehiculului sau vagonului sunt enunţate la 7.1.4.14.7.3.5 b) şi c); ”.

7.1.4.14.7.3.5

Se înlocuieşte „ o intensitate a radiației „ prin „ un debit al dozei ”.

7.1.4.14.7.3.6

Se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei”.

7.1.4.14.7.5.1

Se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei”. Amendamentul de la ultima frază este fără obiect în română.

7.1.4.14.7.5.4

Se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei”.

7.1.4.14.7.5.4 b)

Se înlocuieşte „ intensitatea radiației ” prin „ debitul dozei”.

Capitolul 7.2

7.2.2.19.3	La al doilea paragraf, se înlocuieşte „ 9.3.3.0.3 d) ” prin „ 9.3.3.0.3.1 ”.

7.2.2.19.3	La al doilea paragraf, se înlocuieşte „ 9.3.3.10.2 ” prin „ 9.3.3.10.4 ”.

7.2.2.19.3	La al doilea paragraf, se elimină „ 9.3.3.10.5 ”.

7.2.2.19.3	În ultimul paragraf, se înlocuieşte „ 9.3.3.10.5 ” prin „ 9.3.3.10.4 ” (de două ori).

7.2.3.7		Se elimină paragrafele 7.2.3.7.3 la 7.2.3.7.6 şi se introduce „ 7.2.3.7.3 la 7.2.3.7.6	(Eliminate) ”.

7.2.3.28	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 7.2.3.28	Instrucţiunea relativă la temperatura maximală de încărcare

În cazul transportului de substanţe refrigerate, trebuie să fie vizibilă la bord o instrucţiune care menţionează temperatura maximală admisibilă de încărcare în raport cu concepţia de izolare a cisternei de marfă şi capacitatea instalaţiei de refrigerare, dacă există una la bord. ”.

7.2.4.2.1	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 7.2.4.2.1	Recepţia de la navele de navigaţie interioară de deşeuri lichide neambalate uleioase şi grase provenind din exploatarea navelor trebuie să fie asigurată prin aspirare ; recepţia de la navele maritime poate de asemenea să fie asigurată prin presurizare, cu condiţia  :

- Ca şi cantitatea transferată şi debitul maximal al încărcării să fie determinate şi convenite între nava maritimă şi nava de navigaţie interioară;

- Ca pompa de presiune a navei maritime să împingă, dacă aceasta este posibil, la nava de navigaţie interioară receptoare;

- Ca să existe o supervizare permanentă şi continuă a operaţiei de la cele două nave;

- Ca şi comunicarea între cele două nave să fie asigurată în orice  moment pe durata operaţiei. ”

7.2.4.16.4	Se elimină şi se introduce „7.2.4.16.4	 (Eliminat) ”.

7.2.4.16.11	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 7.2.4.16.11	Secţiunea racordului pentru dispozitivul prizei de eşantionări vizat la 9.3.1.21.1 g), 9.3.2.21.1 g) sau 9.3.3.21.1 g) nu trebuie să fie deschis decât după legătură etanşă la gaze cu dispozitivul prizei de eşantionări  închis sau parţial închis. ”.

7.2.4.17.3	Se adaugă o ultima frază pentru a se citi după cum urmează : „ Dispoziţiile de la 7.2.4.17.1 şi 7.2.4.17.2 sunt totuși aplicabile la livrarea de gaz natural lichefiat (GNL) pentru exploatarea navelor. ”.

7.2.4.25.5, a doua liniuţă, la sfârşit, se înlocuieşte : „ , rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate în scris. ” prin „. Dacă aceste condiţii nu au fost îndeplinite şi conducta de retur a gazelor nu este utilizată, concentraţiile măsurate trebuie să fie înregistrate în scris. ”.

Capitolul 8.1

8.1.2.1 b)	După „ pentru toate mărfurile ”, se adaugă „ transportate ca fiind încărcătură ”.

8.1.2.1	Se adaugă un nou alineat k) astfel conceput :

„ 8.1.2.1 k)	pentru navele care transportă tubulaturi flexibile utilizate pentru încărcarea, descărcarea sau alimentarea de gaz natural lichefiat pentru exploatarea navei, atestarea relativă la inspecţia şi la documentaţia cu privire la presiunea de încărcare maximală calculată prescrisă la paragraful 8.1.6.2. ”

8.1.2.2		Se modifică ultima frază după cum urmează : „ Documentele enumerate la alineatele e) la h) de mai sus trebuie să poarte viza autorităţii competente care a emis certificatul de aprobare. ”.

8.1.2.3		Se modifică alineatului f) pentru a se citi după cum urmează:

„ f)	Atestările relative la inspecţia instalaţiilor detectorului de gaz şi ale instalaţiei de măsurare a oxigenului prescrise la 8.1.6.3 ; ”.

8.1.6.2		Se modifică începutul paragrafului pentru a se citi după cum urmează : „ Tubulaturile flexibile utilizate pentru încărcarea, descărcarea sau alimentarea de produse pentru exploatarea navei (altele decât gazul natural lichefiat) şi de încărcătură rămasă … ” Restul rămâne neschimbat.

8.1.6.2	Se adaugă un nou al doilea paragraf astfel conceput :

„ Tubulaturile flexibile utilizate pentru încărcarea, descărcarea sau alimentarea de gaz natural lichefiat pentru exploatarea navei trebuie să fie conforme cu partea 5.5.2 a normei ISO 20519:2017 (Nave şi tehnologie maritimă − Specificaţie pentru buncherarea navelor care funcţionează cu gaz natural lichefiat) şi trebuie să fie verificate şi inspectate cel puţin o dată pe an în conformitate cu instrucţiunile fabricantului. O atestare relativă la această inspecţie trebuie să se găsească la bord. ”

8.1.7.2		Se modifică sfârşitul primului paragraf după cum urmează :

„ …precum și în cursul celui de al treilea an de validitate a certificatului de aprobare, de către societatea de clasificare la care are clasa nava sau de către o  persoană pe care autoritatea competentă a abilitat-o în acest scop. O atestare relativă la această verificare trebuie să se găsească la bord. ”.

Capitolul 8.2

8.2.1.4		Modificare fără obiect în română.

8.2.2.3.1	Sub „ Curs de bază transport cu navele-cisternă ”:

Se înlocuieşte „ Cunoştinţe : ADN în general, cu excepţia Capitolul 3.2, tabelele A şi B, Capitolele 7.1, 9.1, 9.2 şi secţiunilor 9.3.1 şi 9.3.2 ” prin „ Cunoştinţe : ADN în general, cu excepţia Capitolul 3.2, tabelul A, Capitolele 7.1, 9.1 şi 9.2 ”.

8.2.2.3.1	Sub „ Curs de bază “ Combinaţie transport de mărfuri uscate şi transport cu navele-cisternă” ” :

Se înlocuieşte „ Cunoştinţe : ADN în general, cu excepţia secţiunilor 9.3.1 şi 9.3.2 ” prin „ Cunoştinţe : ADN în general ”.

8.2.2.3.2	Sub „ Curs de reciclare transport cu navele-cisternă ”:

Se înlocuieşte „ Cunoştinţe : ADN în general, cu excepţia Capitolul 3.2, tabelele A şi B, Capitolele 7.1, 9.1, 9.2 şi secţiunilor 9.3.1 şi 9.3.2 ” prin „ Cunoştinţe : ADN în general, cu excepţia Capitolul 3.2, tabelul A, Capitolele 7.1, 9.1 şi 9.2 ”.

8.2.2.3.2	Sub „ Curs de reciclare “combinaţia transport de mărfuri uscate şi transport cu navele-cisternă” ”:

Se înlocuieşte „ Cunoştinţe : ADN în general, inclusiv secţiunile 9.3.1 şi 9.3.2 ” prin „ Cunoştinţe : ADN în general ”.

8.2.2.8.7	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 8.2.2.8.7	Părţile contractante trebuie să furnizeze la secretariatul CEE-ONU un exemplar tip din fiecare certificat pe care ele intenţionează să le elibereze la nivel naţional, în aplicarea prezentei secţiunii. Părţile contractante trebuie în plus să furnizeze  note explicative pentru a permite verificarea conformităţii certificatelor cu exemplarele tip furnizate. Secretariatul va face aceste informaţii accesibile pe site-ul său internet. ”

Capitolul 8.6

8.6.1.3 și 8.6.1.4	Se înlocuieşte „ navele-cisternă ” prin „ navele-cisternă ”.

8.6.1.3 și 8.6.1.4	Sub „ 6. Tipuri de cisterne de marfă ”, se modifică punctul 3 după cum urmează : “3. Cisternele de marfă cu pereți independenţi de corpul exterior1) 2) ”.

8.6.1.3 şi 8.6.1.4	Sub „ 6. Tipuri de cisterne de marfă ”, se adaugă o nouă rubrica 4 pentru a se citi după cum urmează : „ 4.	  Cisterne cu membrană1) 2) ”.

8.6.1.3 şi 8.6.1.4	Se modifică punctul 9 pentru a se citi după cum urmează :                       „ 9. Instalaţii şi echipamente electrice staţionare ”.

8.6.1.3		Al doilea punct 20 devine punctul 21, se renumerotează punctele rămase în consecinţă.

8.6.1.3	Se înlocuieşte tabelul care se găseşte la sfârşit cu următorul :

|  | 3 Dacă cisternele de marfă ale navei nu au fost toate de acelaşi tip sau de aceeaşi concepţie sau dacă echipamentul nu este acelaşi, tipul, concepţia şi echipamentul lor trebuie să fie indicate mai jos : |
| --- | --- |
| 1 | Numărul cisternei de marfă | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Cisternă de marfă sub presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cisternă de marfă închisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cisternă de marfă deschisă cu opritori de flacără |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cisternă de marfă deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cisternă de marfă independentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cisternă de marfă integrală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pereții cisternei de marfă independenţi de corpul exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cisternă cu membrană |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Presiunea de deschidere a supapei de degajare la mare viteză a supapei de securitate în kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Racord pentru dispozitivul prizei de eşantionări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Orificiul prizei de eşantionări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Instalaţia de pulverizare a apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alarme de presiune internă 40 kPa ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Încălzire posibilă de la ţărm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Instalaţia de încălzire la bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Instalaţia de refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Instalaţia de inertizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Conductă de evacuare de gaz şi instalaţia de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Răspunde prescripţiilor de construcţie de la observaţia/ile … de la Capitolul 3.2, tabelul C, coloana (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.6.1.4	Se înlocuieşte tabelul care se găseşte la sfârşit cu următorul :

|  | 3 Dacă cisternele de marfă ale navei nu au fost toate de acelaşi tip sau de aceeaşi concepţie sau dacă echipamentul nu este acelaşi, tipul, concepţia şi echipamentul lor trebuie să fie indicate mai jos : |
| --- | --- |
| 1 | Numărul cisternei de marfă | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Cisternă de marfă sub presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cisternă de marfă închisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cisternă de marfă deschisă cu opritori de flacără |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cisternă de marfă deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cisternă de marfă independentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cisternă de marfă integrală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pereți cisternei de marfă independenţi de corpul exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cisternă cu membrană |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Presiunea de deschidere a supapei de degajare la mare viteză a supapei de securitate în kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Racord pentru dispozitivul prizei de eşantionări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Orificiul prizei de eşantionări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Instalaţia de pulverizare a apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alarme de presiune internă 40 kPa ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Încălzire posibilă de la ţărm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Instalaţia de încălzire la bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Instalaţia de refrigerare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Instalaţia de inertizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Conductă de evacuare de gaz şi instalaţia de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Răspunde prescripţiilor de construcţie de la observaţia/ile … de la Capitolul 3.2, tabelul C, coloană (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.6.3, Lista de control ADN: Se modifică tabelul de la page 3 după cum urmează :

Punct 8	Se renumerotează textul existent ca fiind 8.1. Se adaugă un nou punct 8.2 pentru a se citi după cum urmează :

| 8.2 | Filmul de apă menţionat la paragrafului 9.3.1.21.11 este activ ? | O | O |
| --- | --- | --- | --- |

Se adaugă un nou punct 20 formulat după cum urmează :

| 20. | Temperatura încărcăturii se situează în limita de temperatură maximală admisibilă prescrisă la paragraful 7.2.3.28 ? | O** | O** |
| --- | --- | --- | --- |

Capitolul 9.1

9.1.0.80	Se înlocuieşte „ 7.1.4.1.1 ” prin „ 7.1.4.1.4 ”.

9.1.0.88.1	Se înlocuieşte „ 7.1.4.1.1 ” prin „ 7.1.4.1.4 ”.

Capitolul 9.2

9.2.0.80	Se înlocuieşte „ 7.1.4.1.1 ” prin „ 7.1.4.1.4 ”.

9.2.0.88.1	Se înlocuieşte „ 7.1.4.1.1 ” prin „ 7.1.4.1.4 ”.

Capitolul 9.3

9.3.1.0.1 a)	Se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ 9.3.1.0.1 a)	Corpul şi cisternele de marfă trebuie să fie construite din oţel de construcţie navală sau un alt metal de rezistenţă cel puţin echivalentă.

Cisternele de marfă independente şi cisternele cu membrană pot de asemenea să fie construite din alte materiale, cu condiţia ca aceste materiale să fie cel puţin echivalente pe planul rezistenţei mecanice şi al rezistenţei la efectele temperaturii şi ale focului.

Echivalenţa rezistenţei la efectele de temperatură şi ale focului este considerată dovedită atunci când materialele cisternei cu membrană răspund cerinţelor următoare :

-	Ele rezistă la o temperatură cuprinsă între temperatura maximală în serviciu şi o temperatură inferioară cu 5 °C faţă de temperatura minimală de concepţie dar nu mai mică decât -196 °C ;

-	Ele sunt rezistente la foc sau protejate printr-un sistem corespunzătoare cum ar fi gazul inert permanent sau o barieră ignifugă. ”.

9.3.x.0.5	În primul paragraf, se elimină a doua frază.

9.3.1.8.4, 9.3.2.8.4 şi 9.3.3.8.4	Se elimină şi se adaugă „ (Eliminat) ”.

9.3.1.18	Se modifică după cum urmează :

Modificarea titlului nu se aplică la textul în limba română.

Se renumerotează textul existent ca 9.3.1.18.1. Al doilea amendament nu se aplică la textul în limba română.

Se adaugă un nou 9.3.1.18.2 pentru a se citi după cum urmează :

„ 9.3.1.18.2	Navele echipate cu cisterne cu membrană trebuie să fie prevăzute cu o  instalaţie de gaz inert capabilă să pună sub atmosferă inertă toate spaţiile de izolare ale cisternelor.

Instalaţia trebuie să poată să menţină în permanenţă o presiune minimală superioară faţă de presiunea atmosferică în spaţiile puse sub atmosfera inertă.

Gazul inert trebuie să fie produs la bord sau transportat în cantitate suficientă pentru orice timp de aşteptare determinat în conformitate cu 7.2.4.16.16 şi 7.2.4.16.17. Circulaţia gazului inert în spaţiile puse sub atmosferă inertă trebuie să fie suficientă pentru a permite o detectare eficace a gazelor.

Spaţiile puse sub atmosfera inertă trebuie să fie prevăzute cu racorduri pentru introducerea gazului inert şi instalaţii de control pentru menţinerea permanentă a bunei atmosfere.

Atunci când presiunea, temperatura sau concentraţia gazului inert coboară sub o valoare dată, această instalaţie de control trebuie să declanşeze o alarmă optică şi acustică în timonerie. Atunci când timoneria nu este ocupată, alarma trebuie în plus să fie percepută la un post ocupat de către un membru al echipajului. ”.

9.3.x.21.1 g)	Se adaugă o nouă a doua frază pentru a se citi după cum urmează : „ Racordul trebuie să fie prevăzut cu o secţiune rezistentă la presiunea internă a racordului ”.

9.3.2.22.4 b), se modifică pentru a se citi după cum urmează  :

„ b)	Atunci când lista de substanţe a navei conform 1.16.1.2.5 trebuie să conţină substanţe pentru care protecţia contra exploziilor este cerută conform coloanei (17) a tabelului C de la Capitolul 3.2:

-	Conducta de evacuare de gaz la nivelul racordului la fiecare cisternă de marfă precum și supapa de depresiune trebuie să fie echipate cu un opritor de flacără rezistent la o detonaţie; şi

-	Dispozitivul de decompresie în totală securitate a cisternelor de marfă trebuie să fie conceput pentru a rezista la deflagraţie și la focul continuu;”.

9.3.2.22.4 e), se modifică primul paragraf pentru a se citi după cum urmează :

„ Sistemele de protecţie autonome vizate la alineate b) şi c) trebuie să fie selecţionate în funcţie de grupele/sub-grupele de explozie la care aparţin substanţele prevăzute în lista de substanţe a navei (a se vedea coloana (16) a tabelului C de la Capitolul 3.2). Orificiile supapelor de degajare la mare viteză trebuie să fie situate la 2,00 m cel puţin deasupra punţii şi la o distanţă de 6,00 m cel puţin de deschiderile încăperilor de locuit, timoneriei şi încăperilor de serviciu situate în afara zonei de marfă. Această înălţime poate fi redusă la 1,00 m, atunci când într-un cerc cu raza de 1,00 m în jurul orificiului de degajare nu se află nicio instalaţie de comandă. Această zonă trebuie să fie semnalizată ca fiind zonă de pericol; ”.

9.3.2.42.4	Se înlocuieşte „ 9.3.2.52.3 ” prin „ 9.3.2.52.1 ”, de două ori.

9.3.3.0.3.1	Se numerotează paragraful următor tabelului, care începe cu „ Toate materialele utilizate pentru elementele fixe ale încăperilor de locuit sau timoneriei... ” cu numărul 9.3.3.0.3.1.

9.3.3.42.4	Se înlocuieşte „ 9.3.3.52.3 ” prin „ 9.3.3.52.1 ”, de două ori.

______________________

|  | Naţiunile Unite | ECE/ADN/54/Add.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Consiliul economic şi social | Distr. generală 29 iulie 2020 Română Original: engleză şi franceză |

Comisia economică pentru Europa

Comitetul de administrare a Acordului european 
privind transportul internaţional de mărfuri
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)

Acordul european privind transportul internaţional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)

Proiect de amendamente la Regulamentul anexat la ADN*

Aditiv

Capitolul 1.1

1.1.3.7 b)	La sfârşit, se adaugă „cu excepția echipamentelor, cum ar fi înregistratoarele de date și dispozitivele de urmărire a încărcăturii, care sunt atașate sau plasate în colete, supraambalaje sau containere sau compartimente de încărcare pentru care se aplică numai cerințele de la 5.5.4.”

Capitolul 1.2

1.2.1	La definiția Cisternei cu membrană, se înlocuieşte „și structura de fund interioară” cu „și structura de fund interioară adiacentă”.

Capitolul 1.4

1.4.3.3 b) 	Se înlocuieşte „a următoarei încercări” cu „a următorului control”.

1.4.3.4 a) 	Se înlocuieşte „încercări” cu „controale şi încercări”.

1.4.3.4 b) 	Se înlocuieşte „până la următoarea încercare” cu „până la următorul control”.

Capitolul 1.10

Tabelul 1.10.3.1.2

Pentru Clasa 6.2, în coloana „Substanţe sau obiecte” se adaugă „şi deşeuri medicale din categoria A (Nr. ONU 3549)” la sfârşit.

Capitolul 2.2

2.2.41.1.10	Se înlocuieşte „azide organice” cu „azoturi organice”.

2.2.62.1.11.1	Se modifică pentru a se citi după cum urmează:

„ 2.2.62.1.11.1	Deşeurile medicale sau deşeurile spitaliceşti conţin :

a)	substanțe infecțioase din categoria A care trebuie atribuite la numerele ONU 2814, 2900 sau 3549, după caz. Deșeurile medicale solide care conțin substanțe infecțioase din categoria A, generate de tratamentul medical administrat fiinţelor umane sau de tratamentul veterinar administrat animalelor, pot fi atribuite la numărul ONU 3549. Rubrica ONU 3549 nu trebuie să fie utilizată pentru deșeuri din cercetări biologice sau pentru deșeuri lichide;

b)	substanțe infecțioase din categoria B care trebuie atribuite la Nr ONU 3291.

NOTA 1: Denumirea oficială de transport pentru Nr. ONU 3549 este „DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE PENTRU OM, CATEGORIA A, solide” sau „DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE PENTRU ANIMALE numai, CATEGORIA A, solide””.

Se renumerotează Nota existentă ca fiind Nota 2.

Capitolul 3.2, tabelul A

Se introduc noile rubrici următoare:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) HA01, HA02, HA03 HA01, HA02, HA03 HA01, HA03 | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0511 | DETONATOARE de mină (pentru explozii) ELECTRONICE programabile | 1 | 1.1B |  | 1 |  | 0 | E0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03 |  | 3 |  |
| 0512 | DETONATOARE de mină (pentru explozii) ELECTRONICE programabile | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03 |  | 1 |  |
| 0513 | DETONATOARE de mină (pentru explozii) ELECTRONICE programabile | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03 |  | 0 |  |
| 3549 | DEŞEURI MEDICALE INFECŢIOSE PENTRU OAMENI, CATEGORIA A, solide sau DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE PENTRU ANIMALE numai, CATEGORIA A, solide | 6.2 | I3 |  | 6.2 | 395 802 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |

Capitolul 3.3

DS 658	Se înlocuieşte „EN ISO 9994:2006 + A1:2008” cu „EN ISO 9994:2019”.

DS 672	La început, se înlocuieşte „Maşinile şi aparatele” prin „Obiectele cum ar fi  maşinile, aparatele sau dispozitivele”. La a două liniuţă se înlocuieşte                       „maşina sau aparatul” cu „obiectul”.

Capitolul 5.4

5.4.1.2.2 d)	Se înlocuieşte „ a containerelor–cisternă” cu „a vagoanelor-cisternă, a containerelor–cisternă şi a cisternelor mobile”.

Capitolul 5.5

5.5.4	Se adaugă o nouă secţiune 5.5.4 pentru a se citi după cum urmează :

« 5.5.4	Mărfuri periculoase conținute în echipamente utilizate sau destinate a fi utilizate în timpul transportului, care sunt atașate sau plasate în colete, supraambalaje, containere sau compartimente de încărcare

5.5.4.1	Mărfurile periculoase (de exemplu, bateriile cu litiu, cartușele pentru pila de combustibil) conținute în echipamente, cum ar fi înregistratoarele de date și dispozitivele de urmărire a încărcăturii, care sunt atașate sau plasate în colete, supraambalaje, containere sau compartimente de încărcare, nu sunt supuse dispozițiilor ADN în afară de următoarele dispoziții:

a)        Echipamentul trebuie să fie utilizat sau destinat să fie utilizat în timpul transportului;

b)      Mărfurile periculoase conținute (de exemplu, bateriile cu litiu, cartușele pentru cu pila de combustibil) trebuie să îndeplinească cerințele de proiectare și încercare prescrise de ADN; și

c)       Echipamentul trebuie să poată rezista la șocurile și solicitările obișnuite în timpul transportului și trebuie să fie utilizat în deplină siguranță în medii periculoase la care poate fi expus.

5.5.4.2	Atunci când astfel de echipamente care conțin mărfuri periculoase sunt transportate ca marfă, trebuie să fie utilizată rubrica corespunzătoare din tabelul A din capitolul 3.2 și trebuie aplicate toate dispozițiile aplicabile ale ADN.”

______________________

|  | Națiunile Unite | ECE/ADN/54/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Consiliul economic şi social | Distr. generală 17 septembrie 2020 Română Original: engleză și franceză |

Comisia economică pentru Europa

Comitetul de transporturi interioare

Grupul de lucru pentru transporturile mărfurilor periculoase

Comitetul de administrare a Acordului european 
privind transportul internaţional de mărfuri
periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)

Acordul european privind transportul internaţional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (ADN)

Proiect de amendamente la Regulamentul anexat la ADN *

Rectificatif

1.	Amendament la Partea 2, Capitolul 2.2.8, Nota

Se înlocuiește la textul existent:

2.2.8, Nota Se înlocuiește „al acestui Regulement” prin „al  ADN”.

2.	Amendament la Partea 3, Capitolul 3.2, Tabelul C, Nr. ONU 1823, coloana (2)

Se înlocuiește la textul existent:

Pentru Nr. ONU 1823, se modifică coloana (2) pentru a se citi după cum urmează : „HIDROXD DE SODIU, SOLID, TOPIT”.

3.	Partea 6, Titlul

Se introduce :

6	Se modifică titlul Părții 6 pentru a se citi  după cum urmează :

„Prescripții relative la construcția ambalajelor, marilor recipiente pentru vrac (GRV), marilor ambalaje, cisternelor și containerelor pentru vrac și la încercările la care trebuie supuse”.

# Footnotes

* 	Difuzat în limba germană de către Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin sub simbolul CNR/ZKR/ADN/54.

** Acronimul "TI" corespunde termenului englez "Index de transport".

* Difuzat în limba germană de către Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin sub simbolul CCNR/ZKR/ADN/54/Add.1.

* 	Difuzat în limba germană de către Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin sub simbolul CNR/ZKR/ADN/54/Corr.1.